郑环审〔2021〕30号

郑州市生态环境局

关于《荥阳市卫生防疫站迁建项目环境影响

报告书（报批版）》的批复

荥阳市疾病预防控制中心：

你单位委托河南省广宇环保科技有限公司编制的《荥阳市卫生防疫站迁建项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，根据河南蓝泓环保科技有限公司出具的技术评估意见和郑州市生态环境局荥阳分局审查意见，经研究，批复如下：

- 项目位于荥阳市京城路与健康大道交叉口东南角，占地面积14440.32㎡，总建筑面积38638.56㎡。主要建设内容：1#综合业务楼、2#门诊体检楼、3#结核病门诊楼、5#检验检测楼、6#应急物资中心及其相关配套设施。

二、《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你单位按照《报告书》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

四、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求:

1.废气：①微生物实验室设二级安全柜，所有涉及病原微生物的操作均在生物安全柜中进行，生物安全柜设计采用Ⅱ级B2直排式生物安全柜，内置高效空气过滤器对粒径0.55μm以上的气溶胶去除效率达到99.97%，排气由风管净化排风机组处理后，经专用烟道引至楼顶后排放；②理化实验室均设通风橱，所有涉及挥发试剂的操作均在通风橱中进行，原子吸收和原子荧光测试排气部位上方集气罩，经专用烟道引至楼顶后排放。理化实验室产生少量有机废气、酸雾等经专用烟道引至楼顶后通过活性炭吸附装置处理后排放；③污水处理站采用地埋式污水处理装置，恶臭气体采用密闭收集+活性炭吸附处理后经过15m高排气筒排放，NH₃、H₂S排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值要求，污水处理站周边废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中“污水处理站周边大气污染物允许浓度标准”；④食堂油烟经油烟净化器净化后由楼顶烟道排放，油烟排放浓度满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型标准要求。

2.废水：项目日常生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油池预处理、实验室清洗废水(微生物检测废液)经高压蒸汽灭菌处理、酸碱废水中和预处理，各类废水经预处理后排入自建污水处理站，废水处理工艺为“格栅+调节池+A/O生物接触氧化工艺+NaClO消毒”，处理后废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求，后排入市政污水管网。

3.噪声：通过隔音、减振、在设备选型上考虑采用低噪声设备等降噪措施后，噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声1类限值要求。

4.固废：生活垃圾经收集后，由环卫部门统一清运。污水处理站污泥经脱水后委托有资质单位处置；实验室废液采取“单独收集+密封+暂存于危废暂存间”，定期交由有资质单位处置；检验、实验、门诊等过程中产生医疗废物暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置；废过滤介质、废活性炭定期交由有资质单位处理。危险废物、暂存、收集、储存、运输需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单和《医疗废物集中处置技术规范》（试行）要求。

五、认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

六、项目建成后建设单位应及时进行环保验收，并按要求申请办理排污许可。

七、项目日常环境监管工作由郑州市生态环境局荥阳分局负责，郑州市生态环境综合行政执法支队做好督察巡查工作。

八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2021年7月5日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室              2021年7月5日