郑环审〔2021〕50号

郑州市生态环境局

关于《郑州市新材料产业园区污水处理厂改扩建工程环境影响报告书（报批版）》的批复

荥阳江硕水务有限公司：

你公司委托郑州大学环境技术咨询工程有限公司编制的《郑州市新材料产业园区污水处理厂改扩建工程环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，根据河南蓝泓环保科技有限公司出具的技术评估意见和郑州市生态环境局荥阳分局审查意见，经研究，批复如下：

- 工程位于郑州市新材料产业园区污水处理厂内，总占地85.83亩（扩建工程利用厂内预留用地25.75亩），工程建设内容为：①对现有2万m³/d污水处理进行提标改造；②扩建1万m³/d污水处理规模。项目建成后全厂污水处理总规模为3万m³/d。

二、《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求:

1.废气：污泥浓缩及污泥脱水间密闭，臭气收集后输送至生物滤床除臭装置处理，后经15m排气筒排放，处理后满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值要求。厂界废气排放浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准。

2.废水：污泥脱水系统冲洗废水、转筒式精密过滤器冲洗废水进入该项目扩建工程污水处理前端系统处理，生活污水经厂区污水管道进入废水处理系统处理。现有2万m³/d水处理工程提标改造后污水处理工艺为“水解酸化+改良型卡鲁塞尔氧化沟（MBBR）+氧化絮凝复合沉淀+连续流动床过滤+臭氧接触池”，扩建1万m³/d工程污水处理工艺为“细格栅+调节池+初沉池+水解酸化池+AAOA-MBR+臭氧催化高级氧化+加炭澄清池+转筒式精密过滤间”。项目建成后厂区总排放口COD、氨氮、总磷指标满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准要求，其他水质指标满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB 41/2087-2021）一级标准。

3.噪声：通过隔音、减振、选用低噪声设备等降噪措施后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声2类排放限值要求。

4.固废：产生固体废物送有资质单位鉴定，属于一般固废的，格栅渣送荥阳垃圾处置厂处置、污泥送耐火材料厂资源化利用、废过滤膜由厂家回收，暂存间建设须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单要求；属于危险废物的，送有资质单位处置，暂存间建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单等文件的相关要求。栅格渣和污泥固废性质未明确前，按照危险废物要求管理。生活垃圾厂内收集后交由环卫部门统一处置。

五、认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

六、项目建成后建设单位应及时进行环保验收，并按要求申请办理排污许可。

七、项目日常环境监管工作由郑州市生态环境局荥阳分局负责，郑州市生态环境综合行政执法支队做好督察巡查工作。

八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2021年7月1日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室              2021年7月1日