郑环审〔2021〕65号

郑州市生态环境局

关于《郑州豪朋科技有限公司年加工3万

吨矿山配件建设项目环境影响报告书

（报批版）》的批复

郑州豪朋科技有限公司：

你公司上报的由河南源境环保科技有限公司编制的《郑州豪朋科技有限公司年加工3万吨矿山配件建设项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉。《报告书》已在郑州市人民政府网站公示。根据河南蓝泓环保科技有限公司出具的技术评估意见、专家技术评审意见和郑州市生态环境局荥阳分局审查意见，经研究，批复如下：

一、项目位于位于荥阳市产业集聚区荥运路与飞龙路中段北侧，项目租赁郑州弘亚机械制造有限公司已建成厂房进行建设，项目总占地面积702㎡。主要生产工艺：外购原材料（圆钢等）-下料-机加工-除油-水洗-酸洗-水洗-电化学沉积（电镀锌）-水洗-钝化-水洗-烘干-成品。

二、《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放：

(一)向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

(二)依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、土壤等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

(三)项目外排污染物应满足以下要求：

1.废气：项目电镀线采用透明板进行整体密闭，只在上下工件处开口，酸洗槽设置有自动盖板，并设置顶吸+双侧槽边吸风罩收集氯化氢，收集的氯化氢经过主管道进入酸雾净化塔进行中和处理。车间设置1套酸雾净化塔，处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放，排放满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放限值。项目污水处理站水解酸化池、接触氧化池、污泥池进行加盖密闭，并设置集气管道对臭气进行收集，收集后通入1套生物滴滤塔进行处理，处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放，处理后氨气、硫化氢排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。

2.废水：项目废水主要有含锌废水、含铬废水、综合废水和生活污水。含锌废水收集后经单独管道排入含锌废水处理系统处理，处理工艺为：“pH调节+混凝反应+沉淀+多介质过滤+超滤+RO反渗透+MVR蒸发系统”，处理规模为4t/d,处理后回用至镀锌后清洗工序循环使用不外排；含铬废水收集后经单独管道排入含铬废水处理系统，处理工艺为：“pH调节+混凝反应+沉淀+多介质过滤+超滤+RO反渗透+MVR蒸发系统”，处理规模为4t/d,处理后回用至钝化后清洗工序循环使用不外排；综合废水及生活污水收集后排入综合废水处理站进行处理，处理工艺为：“隔油+气浮混凝+酸碱中和+进水调节池+水解酸化+接触氧化+沉淀”，处理规模为10t/d，综合废水、生活污水处理后出水与纯水制备浓水一同经厂区总排口排入集聚区污水管网，总排口水质满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准，同时满足荥阳市第二污水处理厂收水水质要求。

3.噪声：通过车间隔声、基础减振、安装隔音罩、消声器等降噪措施进行处理，各厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4.固体废物：项目固废主要包括一般固废、危险废物和生活垃圾。生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。一般固废边角料、金属碎屑、废RO过滤膜（纯水制备），暂存于一般固体废物暂存间定期外售，一般固废的贮存和处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求；危险废物废切削液废机油、废油污、镀槽槽液、含锌槽渣、含锌污泥、钝化槽液、含铬槽渣、含铬污泥、综合废水污泥、蒸发残渣（含锌、铬）、废滤芯（含锌、铬）、废RO过滤膜（含锌、铬）、化学品废包装材料等，危险废物暂存于厂区危废暂存间（50㎡），定期交有资质单位处置，危险废物暂存、收集、储存、运输需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单要求。

(四)落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

五、项目建成后建设单位应及时进行环保验收，并按相关要求办理排污许可。

六、项目日常环境监管工作由郑州市生态环境局荥阳分局负责，郑州市生态环境综合行政执法支队做好督查工作。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2021年11月1日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室          2021年11月1日印发