郑环审〔2021〕67号

郑州市生态环境局

关于《郑州安悦华凯环境科技有限公司

登封市环保综合处置中心项目环境影响

报告书（报批版）》的批复

郑州安悦华凯环境科技有限公司：

你单位委托河南省科悦环境技术研究院有限公司编制的《郑州安悦华凯环境科技有限公司登封市环保综合处置中心项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，根据河南中科国评科技研究院有限公司出具的技术评估报告和郑州市生态环境局登封分局初审意见，经研究，批复如下：

一、项目基本情况:项目位于登封市循环经济工业园区的东部组团，占地面积约180亩，处置危险废物种类42类，处置危险废物规模为6万吨/年，其中焚烧处置3万吨/年、刚性填埋规模3万吨/年，建设1条采用“回转窑+二燃室”燃烧工艺的焚烧生产线，设计处理能力为100t/d；刚性填埋场采用地上式钢筋混凝土结构，内部采用单层HDPE防渗结构，外部设置雨棚，共有1146个填埋单元，刚性填埋场有效库容286500m3，服务年限为11年。

二、《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、污水、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求:

1、废气。本项目废气主要为回转窑焚烧烟气、车间和库房工艺废气、分析化验室废气及食堂油烟等。

（1）回转窑焚烧烟气。回转窑焚烧烟气经过“SNCR脱硝+余热回收+烟气急冷+干法脱酸（消石灰与活性炭喷射）+布袋除尘器+两级湿法脱酸+烟气加热+SCR脱硝”组合工艺净化处理后，通过1根50m高排气筒排放，并配备烟气在线监测装置。回转窑焚烧烟气经处理后，满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3限值要求；其中颗粒物、SO2、NO2外排浓度限值同时满足《郑州市环境污染防治攻坚领导小组办公室关于修订生活垃圾焚烧发电、医疗废物、危险废物焚烧处置等行业超低排放标准的通知》（2019年5月30日）（颗粒物、SO2、NO2浓度限值分别为20mg/m3、50mg/m3、250mg/m3）和总量控制指标要求；回转窑焚烧烟气中氨逃逸浓度满足参照执行的《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚实施方案的通知》（豫环攻坚办﹝2020﹞7号文）中生活垃圾焚烧行业提标治理要求。

（2）车间和库房工艺废气。焚烧车间废气、焚烧预处理车间及乙类暂存库废气、甲类危废库废气、填埋暂存仓库废气、卸车站及罐区废气，各采用1套“碱洗+UV光解+活性炭吸附”装置处理达标后，共用1根高35m的排气筒排放。治理后废气中颗粒物浓度、NMHC排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求，同时，NMHC浓度和去除效率满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办﹝2017﹞162号）要求；H2S和NH3排放速率、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。在焚烧炉运行期间，卸车站及罐区废气进入焚烧系统焚烧处置。

（3）分析化验室废气。分析化验室废气采用“UV光解+活性炭吸附”装置处理后，通过1根15m高排气筒排放，外排废气中H2S和NH3排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求；NMHC排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求；同时，NMHC浓度和去除效率满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办﹝2017﹞162号）要求。

（4）食堂油烟。食堂油烟采用“集气罩+油烟净化器”装置处理达标后，通过高于屋顶的专用烟道排放，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）对中型食堂油烟最高允许排放浓度1.0mg/m3、NMHC最高允许排放浓度10.0mg/m3、净化设施最低去除率90%的要求。

（5）无组织废气。无组织排放的颗粒物厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控均限值；氨、硫化氢厂界排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界二级标准限值；甲苯、非甲烷总烃无组织排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办﹝2017﹞162号）要求。

2、废水。刚性填埋场渗滤液、湿渣房渗滤液、料坑渗滤液和实验室废水经收集后暂存于低热值废液储罐，通过危废焚烧炉焚烧处置；湿法脱酸废水和除臭碱洗废水，经处理规模为120m3/d的三效蒸发器处理，处理后达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中的回用水标准，作为补充水回用于急冷塔；车辆清洗废水、地坪冲洗废水、初期雨水和非正常工况的事故废水经收集后，排入100m3/d的污水处理站，其处理工艺为“混凝沉淀+砂滤活性炭滤”，处理后达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中的回用水标准，暂存于回用水池，作为补充水回用于急冷塔；余热锅炉排污水、冷却塔循环水系统排污水、脱盐水制备浓水部分直接回用于湿渣机补水，剩余部分与经隔油池、化粪池处理后的生活污水经总排口直接排入市政管网进入石淙污水处理厂，外排水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及石淙污水处理厂进水水质要求。

3、固体废物。厂内污水处理站产生的污泥、废反渗透膜、废活性炭、废化学药品、废机油、废包装桶、废除尘布袋及三效蒸发产生的残液，均送至焚烧工段焚烧处理；焚烧车间产生的焚烧炉渣、飞灰、废催化剂、废盐、废耐火材料、废含汞灯管，均填埋于自建的刚性填埋场；生活垃圾委托环卫部门定期清运。

4、噪声。采取降噪措施后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，环境敏感点东庄头村满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

5、地下水。刚性填埋场的结构满足《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）一级防水标准；甲类危废仓库、乙类危废仓库地面采用耐磨防渗环氧地坪混凝土地面，内墙采用水泥砂浆墙面；危废仓库内盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用时加盖、封口保持密闭；可燃废液、废矿物油等涉及VOCs物料储罐设置防渗措施，库区设置围堰；可燃废液、废矿物油等VOCs物料采用密闭管道输送；本项目采取分区防渗措施，各污水处理系统、事故池池体、焚烧车间进料区及料坑、预处理车间、危废暂存库、填埋暂存库、化验及机修车间为重点防渗区，严格按设计规范做好防渗工程，以防止生产废水对地下水的影响，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求；设置地下水跟踪监测井，定期对厂区地下水监控井水质进行监测；刚性填埋单元填满后应及时对该单元进行封场，以防止雨水下渗，减少填埋场渗滤液的产生，满足《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）要求。

五、认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

六、本项目大气环境防护距离为东厂界外128m、西厂界外128m、南厂界外128m、北厂界外0m。

七、工程建成后建设单位及时进行竣工环境保护验收，并按照规定办理排污许可证、危险废物经营许可证。

八、项目日常环境监管工作由郑州市生态环境局登封分局负责，郑州市生态环境综合行政执法支队做好督察巡查工作。

九、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。

十、如今后国家、河南省或我市颁布新的标准，届时你公司按新标准执行。

2021年11月15日

主办：局环评处

郑州市生态环境局                       2021年11月15日印发