郑环审〔2021〕72号

郑州市生态环境局

关于《郑州市“一环十横十纵”示范街道整治提质工程—中州大道（黄河桥头至宇通立交）项目金水路中州大道互通立交改造工程环境影响报告表（报批版）》的批复

郑州市城乡建设局：

你单位报送的由河南聚力联创环保科技有限公司编制的《郑州市“一环十横十纵”示范街道整治提质工程—中州大道（黄河桥头至宇通立交）项目金水路中州大道互通立交改造工程环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，根据河南蓝泓环保科技有限公司出具的技术评估意见，经研究，批复如下：

一、郑州市城乡建设局郑州市“一环十横十纵”示范街道整治提质工程—中州大道（黄河桥头至宇通立交）项目金水路中州大道互通立交改造工程属于改建工程，改造内容包括金水路立交改造、黄河路立交改造、中州大道出入口优化、BRT站台迁改等工程。该项目全线共涉及2座互通立交节点改造，新增匝道（集散车道）2条，匝道拼宽1条，匝道顺接12条，设置出入口18个（10个出口、8个入口），该项目总投资51061.68万元，其中环保投资781万元，占总投资1.5%。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

1、废气：该项目施工期严格按照郑州市《关于印发郑州市2021年大气、水、土壤、农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（郑办〔2021〕15号）要求管理。扬尘采取屏障封闭并设置雾喷装置，堆土苫布覆盖等措施。营运期加强道路养护及交通标志维修，使道路经常处于良好状态；加强道路两侧绿化，种植能吸收（或吸附）CO和NOx等有害气体的树种，以减小大气污染的范围；加强对道路的清扫工作，对路段每天清扫，定期洒水，使道路平整、清洁，以减轻道路扬尘污染等措施。

2、废水：施工期施工现场设置生态厕所，定期由环卫部门拉走处理，洗漱废水全部用于洒水抑尘；桥梁施工设置沉淀池，沉淀处理后洒水降尘，综合利用；每个施工区车辆清洗废水经隔油沉淀池沉淀处理后回用。运营期定期检查排水系统，确保排水系统畅通。

3、噪声：施工期合理安排施工时间；选用低噪声机械设备，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。运营期采取对沿线敏感点分布路段设声屏障；设置限速标志等措施。运营期敏感点噪声均应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区划标准限值。

4、固废：施工期弃土及时外运至指定地点堆放，生活垃圾、建筑垃圾分别堆放，由环卫部门或施工单位送入环卫系统处理；暂存表土用于后期绿化工程，并采取临时拦挡、临时篷布覆盖等措施；设置专门垃圾收集箱，定期运至市政部门指定的城市垃圾卫生填埋场填埋。

5、生态保护：工程施工过程中应加强管理，对于本工程红线范围设计的绿化面积，严格按照本工程的景观设计方案进行实施，保证绿化率；采取严格按设计占地面积、样式要求开挖；做好堆土拦挡、苫布覆盖并回填利用。

- 工程建成后建设单位及时组织竣工环境保护验收。

六、项目日常环境监管工作由郑州市生态环境综合行政执法支队金水大队、郑东新区大队负责，郑州市生态环境局金水分局、郑东新区分局做好配合工作。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2021年12月20日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室                 2021年12月20日印发