郑环审〔2022〕1号

郑州市生态环境局

关于《郑州黄河堤岸刚性加固试点工程（花园口段、临河广场段）环境影响报告表（报批版）》的批复

郑州市水利局：

你单位委托河南可人科技有限公司编制的《郑州黄河堤岸刚性加固试点工程（花园口段、临河广场段）环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。根据河南国环环保科技有限公司出具的技术评估报告，经研究，批复如下：

一、基本情况：郑州黄河堤岸刚性加固试点工程（花园口段、临河广场段）项目建设位置为花园口险工河段（郑州市惠济区境内）及桃花峪下首临河广场段（荥阳市广武镇境内、部分在郑州市惠济区境内）。其中花园口段工程总长度2.57km，加固位置自花园口险工92垛-127坝，沿工程坡脚外侧布置钢筋混凝土排桩，桩体后采用格宾石笼进行防护；临河广场段堤岸加固试点工程分为两部分：一是桃花峪控导下延工程；二是文化公园护岸加固工程。其中桃花峪控导工程下延，长度400m，自现状桃花峪控导工程下首（39坝）沿规划治导线布置钢筋混凝土灌注桩坝；文化公园护岸加固工程，长度900m，沿2020年修建的护岸坡脚外侧布置钢筋混凝土灌护根排桩，护岸加固段桩体后采用格宾石笼进行防护。工程总投资为87417万元，其中环保投资796万元。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目外排污染物应满足以下要求：

1.废气：施工期积极落实扬尘污染防治措施，施工单位应按照《郑州市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》中施工工地的相关要求进行施工，严格落实“8个百分之百”标准要求。交通运输扬尘通过限制车辆行驶速度及保持路面清洁湿润，按规定的时间、地点、线路运输和倾倒。钢筋笼焊接烟尘，在保护区范围外焊接，确需在施工现场操作的，禁止露天进行，同时配备移动式焊接烟尘净化器。两处施工生活区食堂各安装一套高效静电式油烟净化器，油烟经处理后引至屋顶达标排放。

2.废水：施工生活区的生活污水采用隔油池和一体化处理设施处理，处理达标后用于周边洒水及绿化。施工车辆进场之前在附近洗车行清洗。

3.噪声：施工期合理安排施工作业时间，制订科学的施工计划，应尽可能避免大量高噪声设备同时使用；高噪声设备施工时间尽量安排在昼间，避免夜间施工；尽量采用低噪声设备。施工期噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求（昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)）。

4.固废：工程弃土弃渣委托专门的运输公司运至政府指定的弃渣场；生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运。

5.做好生态环境保护工作，项目完工后尽快恢复施工期对生态环境造成的影响。

五、认真落实《报告表》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

六、工程完成后建设单位应及时进行环保验收。

七、项目花园口险工河段及临河广场段文化公园护岸加固工程，日常环境监管工作由郑州市生态环境综合行政执法支队惠济大队负责，郑州市生态环境局惠济分局做好配合工作；项目临河广场段桃花峪控导下延工程日常环境监管工作由郑州市生态环境局荥阳分局负责，市生态环境综合行政执法支队负责督察巡查。

八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2022年1月28日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室                 2021年1月28日印发