郑环审〔2022〕2号

郑州市生态环境局

关于《郑州市金水河综合整治工程环境影响报告书（报批版）》的批复

郑州市城乡建设局：

你单位委托河南佳昱环境科技有限公司编制的《郑州市金水河综合整治工程环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，该项目已在郑州市人民政府网站公示。根据河南蓝泓环保科技有限公司出具的技术评估报告和二七分局、中原分局、金水分局及郑东新区分局初审意见，经研究，批复如下：

- 工程基本情况：工程起点为郭家咀水库坝下，终点至东风渠，治理河道总长22.26km，桩号为K0+000~K22+261。总占地面积为3441.52亩，其中永久占地3417.82亩，临时占地23.70亩。设计防洪标准为100年一遇。金水河综合整治工程主要包括六大项工程内容：分别为水安全保障工程、沿河路综合整治提升工程、桥梁恢复提升工程、水质保障与生态提升工程、绿化完善工程、智慧管理工程。工程总投资282210万元，环保投资237万元，施工总工期为30个月。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你单位按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目外排污染物应满足以下要求：

1.废气：施工期积极落实扬尘污染防治措施，严格落实“八个百分之百”标准要求。渣土及垃圾运输车辆应按规定的时间、地点、线路运输和倾倒；加强机械和车辆的管理与维护。郊野段底泥采用机械脱水后外运，帝湖段底泥设置封闭脱水车间，采取喷洒除臭剂和机械脱水，定期打扫卫生和车辆冲洗等措施降低恶臭。

2.废水：施工期不在南水北调中线一期工程总干渠水源保护区内设置施工营地，不设置生产废水处理设施。①生产废水：施工生产废水经沉淀池处理后回用于施工生产生活区降尘和车辆冲洗，不外排。②生活污水：上游郊野段施工人员产生的生活污水由设置在施工营地的生态环保厕所暂存后，由抽污车运至污水处理厂进行处理；中游和下游施工营地具有完善的市政管网，可以由市政管网排入污水处理厂进行处理。③上游段施工期产生的压滤废水由罐车运输至污水处理厂进行处理；中游段泥压滤废水直接排入市政管网，进入污水处理厂进行处理。

- 噪声：施工期合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备，噪声满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011），其中环境敏感点应满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）限值要求。

4.固废：开挖弃方运往沿线矿坑修复进行矿坑修复；清淤垃圾中土方与其他土方一并作用该项目填方或外运综合利用，建筑垃圾单独清理后运至市政部门指定消纳场地；脱水污泥运往市政部门指定消纳场地，经处理后作为农林园艺用土；生活垃圾集中收集后交环卫部门统一处理。

5.做好生态环境保护工作，项目完工后尽快恢复施工期对生态环境造成的影响。

五、认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

六、项目建成后建设单位应及时进行环保验收。

七、项目日常环境监管工作由郑州市生态环境综合行政执法支队二七大队、中原大队、金水大队及郑东新区大队负责，郑州市生态环境局二七分局、中原分局、金水分局、郑东新区分局做好配合工作。

八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2022年2月8日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室                 2022年2月8日印发