郑环审〔2022〕5号

郑州市生态环境局

关于《河南昊洋环保科技有限公司废旧资源回收循环再利用技术改造项目环境影响报告书（报批版）》的批复

河南昊洋环保科技有限公司：

你公司上报的由河南省科悦环境技术研究院有限公司编制的《河南昊洋环保科技有限公司废旧资源回收循环再利用技术改造项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，《报告书》已在郑州市人民政府网站公示。根据河南蓝泓环保科技有限公司出具的技术评估意见、专家技术评审意见和郑州市生态环境局荥阳分局审查意见，经研究，批复如下：

一、项目位于荥阳市五龙产业集聚区，租用宇晖炭素厂区紧邻现有工程的闲置厂房8000平方米进行建设，总投资1000万元，建设性质为改扩建。项目主要建设内容为：建设一条年处置废活性炭20000吨生产线。工艺流程主要是：预处理-活化再生-冷却出料-定型-灌装。

二、《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放：

(一)向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

(二)依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、土壤等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

(三)项目外排污染物应满足以下要求：

1.废气：该项目营运期废气主要有废活性炭活化炉脱附废气、原料仓库废气、废活性炭预处理、料仓料斗废气、废活性炭冷却、筛分、灌装、蜂窝炭生产废气等。废活性炭活化炉脱附废气采用“二燃室+SNCR+急冷塔+干式反应塔（生石灰+活性炭喷射）+火星捕集器+布袋除尘器+三级湿法脱酸+活性炭吸附”烟气净化处理措施后通过35m排气筒（DA002）排放，废气中颗粒物、SO₂、NOx、HCL、HF、CO、二噁英等排放满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）要求，氨的排放浓度满足《河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文〔2019〕84号）中不高于8mg/m³的要求，排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求，VOCs排放满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）其他行业排放建议值要求；原料仓库废气治理废气采用“活性炭吸附浓缩+催化燃烧”，处理后通过15m排气筒（DA001）排放；废活性炭预处理、料仓料斗废气经各自配套袋式除尘器处理后均送至原料储存废气处理系统，后通过15m排气筒（DA001）排放，废活性炭冷却、筛分、灌装、蜂窝炭生产废气经袋式除尘器处理后并入DA001排气筒，DA001排气筒排放的VOCs（以非甲烷总烃计）满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中其他行业排放限值要求，颗粒物排放满足《大气综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

2.废水：项目锅炉系统排水回用于碱液池，冷却系统废水用于地面清洗、碱液池，碱液池定期排水经蒸发冷凝后回用于碱液池，其余少量生产废水（3.12m³/d）进入厂内现有污水处理站处理，处理工艺为“隔油调节池+芬顿反应+混凝沉淀+气浮+A/O生化系统+过滤+臭氧消毒”，处理后满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中“洗涤用水”回用水质标准，全部回用不外排；职工生活污水经化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时符合中原环保郑州上街水务有限公司进水水质要求，经厂区西侧金华路污水管网，排入中原环保郑州上街水务有限公司处理。

3.噪声：通过采取隔声、减震、消声等治理措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4.固体废物：严格按照《报告书》要求对固体废物全部妥善处理或综合利用。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求。生活垃圾交环卫部门统一处理。项目废活性炭作为本项目原料进行利用，其余危险废物依托现有工程危险废物暂存间暂存，定期交有资质单位处置。

(四)落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

五、项目建成后建设单位应及时进行环保验收，并按相关要求办理排污许可。

六、项目日常环境监管工作由郑州市生态环境局荥阳分局负责，郑州市生态环境综合行政执法支队做好督查工作。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2022年3月7日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室          2022年3月7日印发