郑环审〔2018〕58号

郑州市环境保护局

关于《郑州三联报废汽车回收拆解有限公司

年回收拆解报废汽车3万台建设项目环境影响报告书（报批版）》的批复

郑州三联报废汽车回收拆解有限公司：

你单位委托济源蓝天科技有限责任公司编制的《郑州三联报废汽车回收拆解有限公司年回收拆解报废汽车3万台建设项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，该项目审批事项在郑州市人民政府网站公示期满。根据局土壤环境管理办公室出具的技术审查意见，经研究，批复如下：

- 项目位于荥阳市贾峪镇周垌村，租赁郑州江河重工有限公司的现有厂房及场地，总占地面积24000m2，建设年回收拆解报废汽车3万台建设项目生产线，主工生产工艺为：报废汽车进厂—检测—抽取燃料、废油、制冷液等—拆除内、外装部件—拆除发动机变速器等—零部件分类存放。主要生产设备有：汽车拆解流水线、油水分离系统、废油液抽取装置、精拆平台、气动工具等。

- 该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

- 项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

- 废气。切割烟尘经集气罩收集+袋式除尘器处理+15m高排气筒排放；车身破碎线粉尘经袋式除尘器处理+15m高排气筒排放。以上废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准限值要求。车间无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）周界外浓度最高点限值要求，其中非甲烷总烃浓度应同时满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求。

- 废水。在厂区内设置1座容积300m3的地下式雨水收集池，露天堆场及拆解车间区域汇集的初期雨水汇入雨水收集池，经油水分离机处理；餐厅废水经隔油池处理后与生活污水一起进入厂区内废水处理设施处理。以上废水达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499—2010）标准后，用于厂区绿化降尘不外排。

3.噪声。项目生产噪声采取减振基础、消声、厂房隔声等降噪措施后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

4.固废。固体废物分类存放管理。危险废物按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）执行，一般固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)执行。项目产生的废油液、蓄电池、电子电器部件等危险废物分类暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位进行处理；废钢铁、塑料、橡胶等一般固废外售给厂家回收利用；生活垃圾交由环卫部门集中处置。

- 主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101000559）。

- 该项目卫生防护距离为100m，东、西、南、北厂界设防距离分别为20m、95m、95m、95m、95m，卫生防护距离内无环境敏感点。

七、认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

八、项目建成后建设单位应及时进行环保验收。

九、项目日常环境监管工作由荥阳市环保局负责，郑州市危险废物和辐射环境监督管理中心做好督察巡查工作。

十、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2018年5月9日

主办：局审批办

郑州市环境保护局办公室                   2018年5月9日印发