郑环审〔2018〕60号

郑州市环境保护局

关于《河南珀恩仕药业有限公司

年产10吨外敷膏剂粉剂和液体项目建设项目环境影响报告表》（报批版）的批复

河南珀恩仕药业有限公司：

你公司委托河南聚力联创环保科技有限公司编制的《河南珀恩仕药业有限公司年产10吨外敷膏剂粉剂和液体项目建设项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，该项目审批事项在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于新郑市薛店镇中德产业园65号楼401。主要建设内容：租赁厂房建筑面积709平方米，生产抗（抑）菌类膏剂、粉剂、液体卫生用品。主要生产工艺：外购原料-筛分-选型-搅拌-监测-包装-入库。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保投资概算。

（二）依据《报告表》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

五、项目运行时，外排污染物应满足以下要求:

1.筛分、投料工段产生粉尘收集后经袋式除尘器净化后排放，烘干工段产生废气收集后经活性炭处理后排放，外排废气须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

2.设备清洗废水、车间清洗废水、纯水制备尾水经污水处理站（PH调节池+絮凝沉淀池+臭氧氧化池）处理后，和职工生活污水混合进入园区化粪池，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，而后经市政污水管网，进入薛店镇污水处理厂进一步处理。

3.高噪声设备须经消声、厂房隔声等措施降噪。厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求。

4.厂区设危险废物暂存库房，危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求进行管理，并集中交有危险废物经营资质单位处置；一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）进行管理。

六、主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101000590）。

七、认真落实《报告表》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

八、工程建成后，建设单位应及时进行竣工环境保护验收。

九、项目日常环保监管工作由新郑市环保局负责，郑州市环境监察支队负责督查巡察。

十、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应重新审核。

2018年5月16日

主办：局审批办

郑州市环境保护局办公室                  2018年5月16日印发