郑环审〔2018〕57号

郑州市环境保护局

关于《郑州市精神病防治医院迁建项目环境

影响报告书（报批版）》的批复

郑州市精神病防治医院：

你单位委托河南省豫启宇源环保科技有限公司编制的《郑州市精神病防治医院迁建项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，该项目审批事项在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

- 项目位于郑州市二七区侯寨乡樱桃路西、盆刘路北、杏林路南、桃李路东，总建筑面积120317.50m2，占地面积36953m2，拟设床位数728张，主要建设内容包括门诊楼、综合病房楼、精神科病房楼、食堂及其它辅助用房。项目总投资33000万元，其中环保投资469万元。

- 该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

- 项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

- 废气：食堂油烟经油烟净化装置处理后通过排气筒高空排放，排放满足《饮食业油烟排放标准》（GB_18483-2001）；污水处理站恶臭气体集中收集，经活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放，排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）标准要求；锅炉废气经不低于8m排气筒排放，排放应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）3特别排放限值要求及《郑州市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（郑办〔2018〕8号）的相关要求；停车场废气采用强制机械通风经管道引至地面1m高排气筒排放。

- 废水：项目废水主要有医疗废水、生活污水、中央空调系统排水及其软水制备系统产生的高盐废水、锅炉纯水制备系统产生的RO浓水。院内自建污水处理站，工艺为“化粪池+格栅+调节池+混凝沉淀池+消毒池”，对项目废水进行一级强化处理，处理后的污水达到《医院机构污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后，再经市政污水管网进入南三环污水处理厂进一步处理。

3.噪声：项目生产噪声采取减振基础、消声、隔声等降噪措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

4.固废：固体废物分类存放管理。危险废物按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）执行，一般固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)执行。项目医疗废物分类收集存放于医疗废物暂存间，交有资质的单位统一处理；污水处理站污泥消毒脱水后存放于污泥暂存间，定期交有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门统一进行处理。

- 主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101000438）。

六、认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

七、项目建成后建设单位应及时进行环保验收。

八、项目日常环境监管工作由郑州市环境监察支队负责，二七区环保局做好协助工作。

九、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2018年5月7日

主办：局审批办

郑州市环境保护局办公室                  2018年5月7日印发