郑环审〔2017〕32号

郑州市环境保护局

关于《郑州福全弘宇机械有限公司年产铸件

1万吨、机械配件1万件建设项目环境影响

报告表》（报批版）的批复

郑州福全弘宇机械有限公司：

你单位委托河南省正德环保科技有限公司编制的《郑州福全弘宇机械有限公司年产铸件1万吨、机械配件1万件建设项目环境影响报告表》（报批版）（以下简称《报告表》）收悉，该项目审批事项在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

- 项目位于荥阳市广武镇水泉村，占地面积约10000m2，主要建设内容包括组装车间、仓库、铸造车间、落砂车间、抛丸清理车间、机加工车间、仓库、办公生活区等，生产规模为年产铸件1万吨、机械配件1万件。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

- 项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

- 废气。项目熔炼废气先由电炉炉口处设置的1个平移式集气罩（两台中频炉共用1个集气罩）收集，再经1套旋风除尘+布袋除尘系统处理后通过15m高排气筒排放，烟尘排放浓度应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）标准限值要求；砂处理线共用一套除尘系统（旋风除尘+袋式除尘+15m高排气筒），在振动落砂机、破碎机处分别设置1个集气罩收集产生的粉尘，砂处理线其他粉尘经密封的管道直接进入除尘系统；项目2台抛丸机均配备有袋式除尘器及15m高排气筒；砂处理工段粉尘和抛丸工段粉尘排放均应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。项目无组织粉尘排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。

- 废水。项目废水包括冷却废水和生活污水。冷却废水循环使用不外排，生活废水收集后用于厂区绿化及周边肥田。

3.噪声。项目生产噪声采取减振基础、消声、隔声等降噪措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。

4.固废。固体废物分类存放管理。危险废物按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）执行，一般固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)执行。项目废砂、废炉渣、铸铁边角料及残次品属于一般固体废物，集中分类存放于仓库综合利用；废机油、废切削液属危险废物，暂存于危废存储间，定期送有资质单位处置；项目生活垃圾暂存于厂区生活垃圾收集池，定期送至当地垃圾中转站处理。

- 主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101000270）。

- 该项目设置卫生防护距离为50m，东、西、南、北厂界设防距离分别为50m、50m、25m、50m。

七、认真落实《报告表》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

八、项目建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

九、项目日常环境监管工作由荥阳市环保局负责，郑州市环境监察支队做好督察巡查工作。

十、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2017年4月13日

主办：审批办

郑州市环境保护局办公室                  2017年4月13日印发