郑环审〔2017〕35号

郑州市环境保护局

关于《郑州宇航铝业有限公司年产10000吨铝铸件、5000吨铝粒铝深加工项目环境影响

报告表》（报批版）的批复

郑州宇航铝业有限公司：

你单位报送的由河南首创环保科技有限公司编制的《郑州宇航铝业有限公司年产10000吨铝铸件、5000吨铝粒铝深加工项目环境影响报告表》（报批版）（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于新密市苟堂镇付寨村，为扩建项目，总投资2100万元。铝铸件年产能为10000吨，铝粒年产能为5000吨。铸件生产工艺：外购原料（铝锭、铝质边角料等）—熔化—保温—浇铸—开模—时效—冷却—起模—人工去冒口—抛丸—成品；铝粒生产工艺：外购原料（铝锭）—熔化—吹球—筛分—包装—成品。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、废水、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

1.废气：铝铸件熔化炉、保温炉烟气采用固定式集气罩捕集后通过管道引至1套废气治理设施（静电除尘器+布袋除尘设施）处理后经1根40m高的排气筒排放。抛丸机粉尘经自带脉冲袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，车间安装2台排风扇加强通风。铝粒喷吹室扬散的粉尘及筛分粉尘均采用“两级旋风+布袋除尘”系统处理后经15m高排气筒排放，共2套除尘系统，2根排气筒。以上外排废气需满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2及《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 41/1066-2015）表1标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；无组织排放需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值要求。

2.废水：职工生活污水利用厂区原污水处理站构筑物改造成一座处理能力为100m3/d的污水处理设施，处理工艺为“调节中和+混凝沉淀+氧化塘”，出水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及新密市造纸群污水处理厂进水水质要求后，经管网排入新密市造纸群污水处理厂进行处理。

3.高噪声设备采取基础减振、车间隔声措施后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的限值要求。

4.各类固废分类收集，分类处置。铸件熔化炉扒渣产生的废渣属于危险废物，设危废暂存间单独收集后定期交由有资质单位处置。打磨废渣及除尘器收集的粉尘交由环卫部门统一清运处置。生活垃圾由环卫部门统一处理。化粪池粪污定期由周围农户清掏后肥田。

5.本项目卫生防护距离为50 m，即东、南、西厂界外50 m、北厂界外20 m，该卫生防护距离内无环境敏感点。

（四）主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配指标落实（项目编号：4101000269）。

五、工程建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

六、项目环境保护日常监督检查由新密市环保局负责，郑州市环境监察支队负责督察巡查。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2017年4月14日

主办：局审批办

郑州市环境保护局办公室                  2017年4月14日印发