郑环审〔2017〕27号

郑州市环境保护局

关于《新密市恒丰包装有限公司年加工1400万平方米纸板和600万平方米纸箱建设项目

环境影响报告表》（报批版）的批复

新密市恒丰包装有限公司：

你单位报送的由河南省广宇环保科技有限公司编制的《新密市恒丰包装有限公司年加工1400万平方米纸板和600万平方米纸箱建设项目环境影响报告表》（报批版）（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于新密市曲梁镇产业集聚区，该项目总投资980万元，占地面积40525.09平方米，利用原厂房建设生产，不新建建筑，新增年加工1400万平方米纸板和600万平方米纸箱建设项目，项目扩建后全厂可年加工2000万平方米瓦楞纸板和600万平方米纸箱。主要生产工艺：原料－加热－楞型－粘合－切割－成品。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、废水、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

1.废气：印刷工段废气经管道引至同一套活性炭吸附装置处理后由15 m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准（非甲烷总烃最高允许排放浓度120 mg/m3)。无组织非甲烷总烃废气排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2规定的非甲烷总烃无组织排放浓度监控限值4.0 mg/m3的要求。天然气锅炉废气（天然气锅炉采取燃料分级低氮燃烧技术+烟气循环技术）由11 m高排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值；同时满足《郑州市人民政府关于印发郑州市2017年大气污染物防治攻坚行动方案的通知》郑政【2017】2号中新建天然气锅炉应采取低氮燃烧和烟气循环技术，氮氧化物排放控制在30毫克/立方米以下的要求。食堂油烟经一套处理效率不低于60 % 的油烟净化器处理后经专用烟道引至屋顶排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定的小型标准。

2.废水：开槽印刷机清洗废水经预处理设施处理后与生活污水混合后通过新密市产业聚集区管网，进入新密市产业聚集区污水处理厂处理达标后排放；含盐废水用于厂区道路洒水抑尘，不外排；胶辊清洗废水及全自动粘箱机定期清洗废水，回用于项目制胶，不外排。

3.高噪声设备采取基础减振、车间隔声措施后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的限值要求。

4.各类固废分类收集，分类处置。职工生活垃圾经收集后定期由环卫部门统一处理。废活性炭及废油墨桶在厂区集中收集后由原厂家回收再利用。项目印刷工序产生的废PS版，交由有资质单位处理。

5.本项目卫生防护距离为50 m，即东厂界外42 m，西厂界外38 m、北厂界外48 m，该大气环境防护距离内无环境敏感点。

（四）主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配指标落实（项目编号：4101000147）。

五、工程建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

六、项目环境保护日常监督检查由新密市环保局负责，郑州市环境监察支队负责督察巡查。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2017年3月30日

主办：审批办

郑州市环境保护局办公室                  2017年3月30日印发