郑环审〔2017〕42号

郑州市环境保护局

关于《中牟县新普源养殖场年存栏9800头扩建生猪养殖项目环境影响报告书（报批版）》的

批    复

中牟县新普源养殖场：

你单位委托四川省顺蓝天环保科技咨询有限公司编制的《中牟县新普源养殖场年存栏9800头扩建生猪养殖项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，该项目审批事项在郑州市人民政府网站公示期满。根据生态处技术审查意见，经研究，批复如下：

一、该项目位于中牟县刁家乡水沱寨村西，主要建设育肥猪舍30座及配套建设粪污处理设施、沼液消纳系统等辅助工程及公用工程。项目采用人工干清粪工艺，购置主要设备为排风扇、饮水碗、栏位、环保治污设备等。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你单位按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

- 项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1.废气

（1）自用电炉干化制病死猪车间，废气（氨、硫化氢）由活性炭吸附后，经15米高排气筒排放。应满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）标准要求。

（2）无组织排放恶臭气体满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）无组织排放厂界浓度限值的要求。

（3）项目沼气除用作食堂外，余气通过火炬燃烧，经15米高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）。

2.废水

项目产生废水主要采用1套容积为1000 m3（设计处理能力100m3/d）UASB厌氧发酵工艺处理后，沼液暂存于沼液储存池，经田间管道输送至农田综合利用，不外排.

- 噪声

项目采取建筑围护结构、设备减振降噪处理后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

4.固废

（1）项目产生固废用好氧堆肥技术进行无害化处理，堆肥成品外售用于农田施肥。

（2）项目运营期病死猪采用电炉干化制工艺处理，渣饼和油脂均处售。

（3）项目运营期产生危险废物，暂存于危废暂存间由有危废处理资质的单位进行处理。

五、主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101000169号）。

六、项目设置卫生防护距离为500m，卫生防护距离内不得新建环境敏感目标。

七、项目建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

八、项目环境保护日常监督检查由中牟县环保局负责，郑州市环境监察支队负责督察巡查。

九、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2017年5月5日

主办：局审批办

郑州市环境保护局办公室                    2017年5月5日印发