郑环验〔2017〕23号

郑州市环境保护局

关于河南仲景药业股份有限公司年产1200吨

中药产品生产线项目竣工环保验收申请的批复

河南仲景药业股份有限公司：

你单位《河南仲景药业股份有限公司年产1200吨中药产品生产线项目竣工环境保护验收申请》及附送的《河南仲景药业股份有限公司年产1200吨中药产品生产线项目竣工环境保护验收监测表》（以下简称《监测表》）收悉，验收组对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查。该项目环保验收事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于登封市产业集聚区，以中草药材为原料，对中药材进行粉碎、混合等加工，生产粉剂和丸剂等中药制剂，规模为年产粉剂腋臭粉和丸剂参杞杜仲丸各600吨。不涉及提炼工艺。主要建设内容有综合制剂车间、前处理车间、中试区、化验楼、污水处理站、空调净化系统等。主要生产设备有洗药机、切药机、热风循环烘箱、粗碎机、布袋除尘器、钛棒过滤器、超微粉碎机、三维混合机、全自动包装线等。

二、经对项目的环保设施进行现场检查，并对监测单位登封市环境保护监测站编制的《河南仲景药业股份有限公司年产1200吨中药产品生产线项目竣工环境保护验收监测表》进行审查，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，项目竣工环境保护验收合格。

三、产排污及环保设施落实情况：

1.废水防治措施。污水处理站规模50m3/d(一、二期共用，目前为一期项目)，处理工艺“混凝气浮+接触氧化”，本工程设计废水排放量为5.8m3/d，进入厂区污水处理站处理达到《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906-2008)表2标准限值和《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）要求， 处理后的废水储蓄在蓄水池供厂区综合利用。

2.废气防治措施。粗碎机废气、超微粉碎机废气、涡轮粉碎机废气、粉碎机废气分别经布袋除尘器（5套）处理后排放。真空上料系统废气分别经钛棒过滤器（6套）处理后排放。

3.噪声防治措施。项目在运营期间，各类设备经基座减震、厂房隔声、加装消声器等降噪措施。

4.固废防治措施。项目产生固废均为一般固废，除尘器积尘、污水处理站污泥暂存于封闭的一般工业固废暂存间（面积3m2），生活垃圾由环卫部门收集后统一处理。

四、登封市环境保护监测站对该项目进行的环境监测结果(登环监验（2016）071号)表明：

1. 验收监测期间，该项目污水处理站污染物排放均符合《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906-2008)表2标准限值要求、《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）要求。

2.验收监测期间，该项目前处理车间、综合制剂车间、中试区各粉碎工段废气和真空上料系统废气经收集或过滤处理后，厂界无组织粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物厂界浓度小于1.0 mg/m3的要求。

3.验收监测期间，该项目昼、夜厂界噪声均符合《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。

4.总量控制满足总量核定意见（项目编号：4101000602）要求。

五、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入运行。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。卢店污水处理厂建成前，项目废水不得外排。待卢店污水厂建成投运后，项目废水经处理满足《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2标准限值和登封市卢店污水处理厂收水水质指标可排入市政管网。

六、工程正式投运后应做好各项环保设施的日常维护和管理，确保污染物稳定达标排放。

七、项目日常环境监察工作由登封市环保局负责，郑州环境监察支队做好督查巡查工作。

2017年5月17日

主办：局审批办

郑州市环境保护局办公室                    2017年5月17日印发