郑环审〔2018〕48号

郑州市环境保护局

关于《郑州市展杰机械制造有限公司

年产2000吨耐磨耐热特殊铸钢件建设项目

环境影响报告表（报批版）》的批复

郑州市展杰机械制造有限公司：

你单位报送的由河南聚力联创环保科技有限公司编制的《郑州市展杰机械制造有限公司年产2000吨耐磨耐热特殊铸钢件建设项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

- 项目位于河南省新密市来集镇黄寨村，为租用来集镇黄寨村耐火厂部分现有厂房和土地，项目占地面积10000m2，用地性质为工业用地，拟投资300万元建设年产2000吨耐磨耐热特殊铸钢件项目。生产工艺为：：原料外购（锰合金、铬合金等）—造型—配料—融化—浇筑—成型—冷却—抛光—热处理—质检—入库。

- 该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

1.废气：中频炉烟尘废气收集后由1套袋式除尘器处理，通过1根15m高排气筒排放，满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1 中烟尘排放浓度小于30mg/m3的要求。浇注废气经1套“UV光氧催化+活性炭吸附系统+15m高排气筒”处理后，非甲烷总烃排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中其他企业有机废气排放口排放限值要求。抛丸废气经自带袋式除尘器处理后由1根15m 高排气筒排放并满足《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA 030802-2--2017）1级抛丸机等设备颗粒物浓度限值要求20mg/m3。无组织废气排放厂界需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。

2.废水：生活污水主要为职工盥洗废水，经1 座4m3 沉淀池收集后用于厂区洒水降尘。

3.噪声：设置基础减振、消声等降噪措施，厂界噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.固废：严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行分类暂存，危险废物装入专用的收集桶内，危险固废暂存间（10m2）暂存，废定期送往有资质的单位处理处置。职工生活垃圾经收集后定期由环卫部门统一处理。

5.本项目卫生防护距离分别为东、南厂界外100m，西厂界外37m，北厂界外48m，项目卫生防护距离内无环境敏感点。

（四）主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配指标落实（项目编号：4101000336）。

五、工程建成后建设单位及时进行竣工环境保护验收。

六、项目环境保护日常监督检查由新密市环保局负责，郑州市环境监察支队负责督察巡查。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2018年4月9日

主办：局审批办

郑州市环境保护局办公室                   2018年4月9日印发