郑环审〔2018〕86号

郑州市环境保护局

关于《遂成药业股份有限公司年产

2000万支小儿退热口服液、500万袋杏苏感冒颗粒、6亿片舒筋活血片项目环境影响报告书（报批版）》的批    复

遂成药业股份有限公司：

你公司委托河南省正德环保科技有限公司编制的《遂成药业股份有限公司年产2000万支小儿退热口服液、500万袋杏苏感冒颗粒、6亿片舒筋活血片项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，该项目审批事项在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于新郑市新港产业集聚区遂成药业股份有限公司厂区内，利用厂区现有车间进行建设，项目属扩建。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保投资概算。

（二）依据《报告书》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求:

1、按照环评要求建设和落实污染防治设施及措施。废水依托厂区现有污水处理站进行处理，生产废水和生活废水采用“混凝沉淀+水解酸化+生物接触氧化+氧化池+混凝沉淀”工艺进行处理，排放废水须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准要求，而后经市政管网进入新港产业集聚区污水处理厂。

# 2、粉尘采用集气罩收集+袋式除尘器处理，处理后经≥15m高排气筒排放。经处理后粉尘废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。

项目依托厂区现有的天然气锅炉进行生产，天然气锅炉外排废气须满足《锅炉大气污染物排放标准》（13271-2014）表2相关标准要求和《郑州市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（郑办[2018]8号）的规定。

项目依托厂区现有的污水处理站，污水处理站产生恶臭气体采用生物除臭工艺进行处理，恶臭气体排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准要求。

3、高噪声设备须经消声、厂房隔声等措施降噪。厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求。

4、生产固废应按规定处置。厂内固废临时堆场按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求设计、施工，固废堆场密闭设置；危险废物暂存场按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单规定进行建设，避免对环境造成二次污染。

五、主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101000855）。

六、项目卫生防护距离为100m。西厂界外0m、东厂界外17m，南厂界外94m，北厂界外45m。卫生防护距离范围内不得规划新建学校、医院、住宅等环境敏感点。

七、认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

八、工程建成后，建设单位应及时进行竣工环境保护验收。

九、项目日常环保监管工作由新郑市环保局负责，郑州市环境监察支队负责督察巡查。

十、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应重新审核。

2018年7月11日

主办：局审批办

郑州市环境保护局办公室                 2018年7月11日印发