郑环审〔2018〕89号

郑州市环境保护局

关于《河南省富利达再生资源有限公司年回收10万吨废旧电池拆解建设项目环境影响

报告书（报批版）》的批复

河南省富利达再生资源有限公司：

你单位报送的由济源蓝天科技有限责任公司编制的《河南省富利达再生资源有限公司年回收10万吨废旧电池拆解建设项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，该项目环评审批事项已在郑州市人民政府网站公示期满。根据土壤环境管理办公室出具的技术审查意见，经研究，批复如下：

- 该项目位于新密市新华路办事处杨寨村，总占地面积5723m2，总建筑面积3000m2，用地性质为工业用地，总投资2000万元，其中环保投资509万元，建设1条10万吨废旧铅蓄电池拆解生产线。建设内容主要包含废电池贮存仓库、破碎分选区、废酸回收系统、产品贮存区等。主要工艺：废旧铅酸蓄电池-电池贮存池-抓斗、料仓-震动给料机、皮带输送-破碎-湿式分离-二级破碎机-铅栅分选器-杂物分选器-重质塑料分选器-杂物分选器-轻质塑料分选器-隔板分选-压滤机-细铅膏。

- 该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

# 1、废气：破碎生产线产生的硫酸雾废气经收集后，进入酸雾淋洗塔进行净化处理，处理后经15m 高排气筒排放。废电池贮存车间采用密闭微负压设计，其中电池贮存车间及电池坑单独建成一个密闭车间，废电池贮存车间及电池坑车间产生的硫酸雾废气经酸雾淋洗塔进行净化处理后由15m 高排气筒排放，以上外排废气应满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4 的要求。硫酸雾无组织排放厂界浓度应满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表5标准无组织排放厂界浓度限值要求。

# 2、废水：项目含铅生产废水采用“碱液中和+二级混凝”处理工艺，污水处理站处理能力为30m3/d。处理后的生产废水应满足《再生水水质标准》（SL368-2006）中对公共洗涤用水的要求，其中一类污染物铅的排放浓度应满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）生产车间排放浓度要求，处理后的生产废水返回水力分选重复使用，不外排。生活污水经过化粪池处理后用于周边农田肥田。

3、噪声：高噪声设备消声、隔声、基础减震及置于室内等降噪措施，厂区四周边界噪声值应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

# 4、固废：项目产生的废水处理站污泥、电解液过滤器残渣、塑料分选杂物、废抹布、废手套属于危险废物，分类收集暂存后，委托有资质单位进行处理。生活垃圾收集后送市政垃圾中转站处理。项目拆解产生的产品铅栅、铅膏属于危险废物，应委托有资质单位进行处理。拆解产生的隔板、废塑料等外售给废电池生产企业，不得作为生产食品、玩具的原材料。工艺废水管线应采取地上明渠明管或架空敷设，废水管道应满足防腐、防渗漏要求，认真落实《报告书》提出的各项地下水防渗措施、事故风险防范措施和运营期环境监测计划。

# 5、防护距离：本项目设置100m卫生防护距离。具体为东厂界外43m，西、南、北厂界均为100m，项目卫生防护距离内禁止建设医院、学校、居民区等敏感目标。

（四）主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配指标落实（项目编号：4101000829）。

- 工程建成后建设单位及时组织竣工环境保护验收。

六、项目环境保护日常监督检查由新密市环保局负责，郑州市危险废物和辐射环境监督管理中心负责督察巡查。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2018年7月12日

主办：局审批办

郑州市环境保护局办公室                 2018年7月13日印发