郑环审〔2018〕85号

郑州市环境保护局

关于《郑州市新辉建材有限公司年产30万张玻镁防火板及15万张防火家具板项目环境

影响报告表（报批版）》的批复

郑州市新辉建材有限公司：

你公司报送的由中南金尚环境工程有限公司编制的《郑州市新辉建材有限公司年产30万张玻镁防火板及15万张防火家具板项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于登封市产业集聚区。租赁登封天一航天科技有限公司闲置车间（2#生产车间），面积为3700m2。项目总投资500万元， 玻镁防火板工艺为：原材料—配料—搅拌—铺膜、铺布—辊压—脱模养护—切边—包装入库；防火家具板工艺为：原材料—配料—搅拌—铺装—热压—养护—切边—砂光—贴面或UV漆面辊涂—包装入库。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、废水、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

1.废气：

本项目营运期产生的废气主要为颗粒物、有机废气。其中，颗粒物包括切边、砂光、粉碎工序产生的粉尘；有机废气包括辊涂工序和贴面工序产生的VOCs。

切边工序中2台四边锯未捕集的粉尘中，约80%的大颗粒经全自动四边据自带收尘袋收集，其余20%无组织排放；砂光、粉碎工序分别设置集气系统+1套袋式除尘系统+15m排气筒；经处理后，粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求。

防火家具板工艺中贴面和UV辊涂工序挥发VOCs，通过UV光氧催化-活性炭吸附处理装置+15m高排气筒排放，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中要求和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求。

2.废水：

本项目废水主要为设备清洗废水和职工生活废水。设备清洗废水经经循环沉淀后用于搅拌补充水，循环使用，无废水外排。生活废水经自建化粪池后排入登封市新区污水处理厂。

3.噪声：

采取降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

4.固废：

项目一般生产固废和危险废物管理满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。

（四）主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配指标落实（项目编号：4101000773）。

（五）本项目确定的卫生防护距离为100m，项目现状卫生防护距离内无环境敏感点。

五、工程建成后建设单位及时进行竣工环境保护验收。

六、项目环境保护日常监督检查由登封市环保局负责，郑州市环境监察支队负责督察巡查。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2018年7月9日

主办：局审批办

郑州市环境保护局办公室                2018年7月9日印发