郑环审〔2017〕23号

郑州市环境保护局

关于《河南中恒美新材料有限公司年产10万吨铝型材成品加工项目环境影响

报告书（报批版）》的批复

河南中恒美新材料有限公司：

你公司报送的由河南朗天环保科技有限公司编制的《河南中恒美新材料有限公司年产10万吨铝型材成品加工项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉。该项目环评审批事

项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于登封市唐庄乡玉台村，租赁郑州发祥铝业有限公司闲置土地建设，项目总投资53366.82万元，占地面积100000m2。拟分二期进行建设（一期工程至2019年12月，二期工程至2021年12月），设计总建筑面积70528m2，主要建设内容包括生产车间、仓库、办公楼、宿舍楼、污水处理站等；主要产品包括氧化铝型材、电泳铝型材、喷粉铝型材、氟碳铝型材、隔热铝型材、木纹铝型材；主要采用铝棒加热、挤压成型、氧化着色、电泳涂装工艺、表面喷涂工艺；主要生产设备包括挤压机、氧化着色线、电泳线、立式喷涂线、卧式喷涂线等。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、废水、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

1.废气：（1）生产过程中热剪炉、时效炉、烘干炉、固化炉、木纹转印炉均使用天然气作为燃料，燃烧后的废气浓度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 41/ 1066-2015）中表1浓度限值，经过15m排气筒排放。

（2）喷砂机喷砂过程产生的含尘废气经各自配套的袋式除尘器进行处理，由15m高的排气筒外排，粉尘排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。

（3）碱洗槽设置电动盖板、两侧加装槽边抽风装置，将挥发的碱雾抽至配套建设的酸液喷淋塔进行处理后通过15m高排气筒外排。

（4）脱脂槽、中和槽、氧化槽和着色槽设置电动盖板、两侧加装槽边抽风装置，将挥发的硫酸抽至配套建设的碱液喷淋塔进行处理后通过15m高排气筒外排，排放浓度和排放速率满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表5排放限值要求。

（5）电泳涂装后固化烘干过程会产生有机废气经排气口安装的负压抽风系统引入“活性炭吸附+浓缩脱附+催化燃烧”装置处理后，排放浓度和排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃二级排放标准要求。

（6）粉末喷涂产生的粉尘由“滤筒除尘器+布袋除尘器”组成的除尘系统进行处理，再通过15m高排气筒外排，排放速率和排放量均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。

（7）喷塑固化过程会产生有机废气经排气口安装的负压抽风系统引入“活性炭吸附+浓缩脱附+催化燃烧”装置处理后，排放浓度和排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃二级排放标准要求。

（8）在氟碳喷涂产生的漆雾首先经过水旋喷漆室进行处理，再经过“喷淋塔+光氧催化装置+填料洗涤塔”净化处理，最终通过15m排气筒外排，排放速率和排放浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。

（10）氟碳烘干产生的有机废气经排气口安装的负压抽风系统引入“活性炭吸附+浓缩脱附+催化燃烧”装置处理后，排放浓度和排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃二级排放标准要求。

（11）食堂油烟经油烟净化集气装置净化处理后，由独立烟道引至宿舍楼顶部排放，食堂油烟废气排放浓度和去除效率均符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2大型类标准限值要求。

2.废水：项目废水包括：氧化着色工序水洗槽废水、电泳工序水洗槽废水、喷涂工序前处理水洗槽废水、循环冷却系统排水、纯水装置排水、生活污水等。

- 封孔工序水洗槽废水（含镍重金属废水）在生产车间采用“中和+絮凝沉淀+超滤+反渗透”单独预处理，处理后纯水全部回用于封孔后水洗工段，反渗透浓水经蒸发结晶处理不外排。

- 电泳后清洗废水经RO反渗透系统处理后回用。

- 其他生产废水混合进入生产废水综合处理站采用“中和+絮凝沉淀+过滤”工艺进行处理。

（4）喷漆废气处理废水采用“调节池+混凝气浮”工艺预处理，预处理后的喷漆废气处理废水和生活污水经“水解酸化+接触氧化”工艺进行处理。

厂区总排口废水满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准限值和卢店污水处理厂进水水质标准要求，外排废水经市政污水管网，进入卢店污水处理厂。该项目在污水处理厂及配套管网建成前不得进行生产。

3.噪声：设备采取基础减振、车间隔声措施后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准限值要求。

4.项目产生的固废包括挤压工序下脚料、废机油、废液压油；氧化着色工序产生的处理槽槽底污泥；表面喷涂除尘器收集粉尘、废包装物；喷漆漆渣、污水处理站污泥、生活垃圾、更换的废活性炭等。所有的固体废物按照种类分为一般固废和危险废物两种。一般固废分类收集，分类进行外售或者综合利用；危险废物分类收集，分类暂存，交有资质单位进行安全处置。

（四）主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配指标落实（项目编号：4101001257）。

五、工程建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

六、项目环境保护日常监督检查由登封市环保局负责，郑州市环境监察支队负责督察巡查。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2017年3月15日

主办：审批办

郑州市环境保护局办公室                   2017年3月15日印发