郑环审〔2021〕11号

郑州市生态环境局

关于《郑州众邦超硬工具有限公司年产26万件高精度超硬磨具建设项目环境影响报告书（报批版）》的批复

郑州众邦超硬工具有限公司：

你公司委托河南泓丞环保科技有限公司编制的《郑州众邦超硬工具有限公司年产26万件高精度超硬磨具建设项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，根据专家技术评估意见和郑州市生态环境局荥阳分局审查意见，经研究，批复如下：

一、该项目位于荥阳市科学大道与新材料产业园区13号路交叉口东南侧，租用郑州众腾新材料有限公司土地4621.67㎡，建设年产26万件高精度磨具建设项目。生产工艺：外购原材料（钢坯、金刚石、CBN、镍板 等）→检验→基体粗加工→基体精加工→检验→超声波除油→非磨料区绝缘→酸洗→活化→预镀→上砂→加厚→去绝缘层→表面精装处理→检验→成品。

二、《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求:

1.废气：项目电镀车间内8条电镀线采用透明板进行整体密闭，只在工件上下挂处开口。各酸洗、活化槽均设置自动盖板，并设置顶吸+双侧槽边吸风罩收集酸雾，收集的酸雾经过主管道进入酸雾净化塔进行中和处理。1#电镀车间设置2套酸雾净化塔（1#、2#），处理后由1根15m 高排气筒（DA001）排放；2#电镀车间设置2套酸雾净化塔（3#、4#），处理后由1根15m 高排气筒（DA002）排放；3#电镀车间设置1套酸雾净化塔（5#），处理后由1根15m高排气筒（DA003）排放；电镀车间大气污染物排放浓度满足《电镀污染物排放标准》 （GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放限值；项目污水处理站水解酸化池、接触氧化池、污泥池进行加盖密闭，并设置集气管道对臭气进行收集，收集后通入1套生物滴滤塔进行处理，处理后经1根15m高排气筒（DA004）排放，排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。

2.废水：项目产生的废水主要为含镍废水以及综合废水。其中含镍废水主要为镀镍后清洗废水，单独收集与处理，废水收集后排入含镍废水处理系统（设计处理能力为 10t/d），处理工艺为“PH调节+混凝沉淀+斜管沉淀池+砂滤+ 炭滤+超滤+反渗透+MVR蒸发系统”，处理后回用镀后清洗工序不外排。综合废水包括镀前清洗废水、酸雾净化塔废水、生活污水等，综合废水收集后排入综合废水处理站（处理规模为15m³/d）进行处理，处理工艺为“隔油+气浮混凝+酸碱中和+水解酸化+接触氧化+沉淀”，处理后与纯水制备浓水经厂区总排口排入园区污水管网，总排口水质满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准，同时满足荥阳市第四污水处理厂收水水质。

3.噪声：对噪声源采取管道柔性连接、基座基础减振等降噪措施，并设置内衬玻璃棉的钢板隔声罩，采取上述措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的限值要求。

4.固体废物：项目设置一般固废暂存间一座（25㎡），一般固废收集后交环卫部门处理或暂存于一般固废暂存间定期外售；项目危险废物收集后在危废暂存间（40 ㎡）暂存，定期委托有资质单位进行处置。危险废物的收集、贮运和转运环节应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001 及其 2013年修改单）以及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）等相关规范进行。

五、认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

六、项目建成后建设单位应及时进行环保验收，并按要求申请办理排污许可证。

七、项目日常环境监管工作由郑州市生态环境局荥阳分局负责，郑州市生态环境综合行政执法支队做好督察巡查工作。

八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2021年3月1日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室              2021年3月1日