郑环审〔2021〕12号

郑州市生态环境局

关于《郑州和昌塑业有限公司年生产覆膜编织袋一亿条项目环境影响报告书（报批版）》

的批复

郑州和昌塑业有限公司：

你单位报送的由郑州泽天环境科技有限公司编制的《郑州和昌塑业有限公司年生产覆膜编织袋一亿条项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉。根据专家审查结论和登封分局审查意见，经研究，批复如下：

一、项目位于登封市告成镇循环经济产业园区，项目总占地面积为10000m2。该项目为迁建项目，以再生聚丙烯、聚乙烯、覆膜料、聚丙烯、水性环保油墨等为原料，生产覆膜编织袋，主要生产工艺为原料（外购）—搅拌—热熔—冷却—切割—拉伸—编织—覆膜—印刷—切割—制袋—成品。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

四、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）项目外排污染物应满足以下要求：

1.废气。搅拌、破碎工序产生的粉尘经集气罩收集后，引入一套袋式除尘器处理，经21m高排气筒1#排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求以及《郑州市2019 年工业企业深度治理专项工作方案》（郑环攻坚〔2019〕3号）文件要求。热熔挤出、重熔挤出以及危废暂存间产生的有机废气，经密闭空间+集气装置收集后，引入一套UV光解催化+活性炭吸附装置处理，经21m高排气筒2#排放，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5要求。覆膜、印字工序产生的有机废气经密闭空间+集气装置收集后，引入一套UV光解催化+活性炭吸附装置处理，经21m高排气筒3#排放，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5和《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）要求。厂区无组织排放应达到《大气污染物综合排放标准》（GB12697-1996）表2相关标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。

2.废水。项目无生产废水，冷却水循环利用不外排；生活废水依托永登铝业污水管网进入其污水处理装置内进行处理，处理达标之后用于绿化、洒水抑尘。

- 噪声。采取基础减振、厂房隔声、加设消声器及减振垫等措施后，四周厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。敏感点噪声预测值满足《声质量环境标准》（GB3096-2008）2 类标准要求。

- 固废。废活性炭、废机油在厂内危废暂存间暂存，定期送有资质单位处理；废油墨桶在厂内危废暂存间暂存，交由厂家回收利用；袋式除尘器收集粉尘，集中收集后作为废品外售；废料、残次品、边角料作为原料利用；废包装材料集中收集后外售；生活垃圾收集后交环卫部门处理。

五、工程建成后建设单位及时进行竣工环境保护验收，并按照规定办理排污许可证。

六、工程建成后建设单位及时进行竣工环境保护验收。

七、项目环境保护日常监督检查由郑州市生态环境局登封分局负责，郑州市生态环境综合行政执法支队负责督察巡查。

八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2021年2月26日

主办：局环评处

郑州市生态环境局                       2021年2月26日印发