郑环审〔2021〕66号

郑州市生态环境局

关于《河南郑津再生资源回收有限公司废旧资源再利用项目环境影响报告书（报批版）》的批复

河南郑津再生资源回收有限公司：

你公司报送的由漯河锦润环境科技有限公司编制的《河南郑津再生资源回收有限公司废旧资源再利用项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉。根据河南蓝泓环保科技有限公司出具的技术评估意见和郑州市生态环境局二七分局初审意见。经研究，批复如下：

- 项目概况：本项目租赁郑州京华制管有限公司厂内标准化厂房，占地面积约2000m2。主要建设废汽车催化剂拆解磨粉生产线和石油类废催化剂暂存仓库，建设规模为废汽车催化剂破碎加工1500吨/年和石油类废催化剂暂存800吨/年，主要生产设备有剪切机、粉碎系统、混料机等。项目总投资1000万元，其中环保投资26.5万元。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、废水、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

1、严格按照《郑州市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》中的相关要求，施工期积极落实扬尘污染防治措施。

2、按照环评要求的建设工期完成施工建设，制定科学的施工方案，合理安排施工时间，合理布局施工场地，合理布置施工营地。

3、尽量使用低噪声机械设备，定期保养和维护施工设备，严格按操作规范使用各类机械。在环境敏感点要设置必要的临时声屏障，施工场界噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）相关要求。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气：项目剪切、粉碎、混匀等过程产生的粉尘由袋式除尘器处理达标后经1根15m高排气筒达标排放；项目废石油催化剂贮存过程产生的少量低浓度有机废气，采取“UV光催化氧化+活性炭吸附”组合装置处理后经1根15m高排气筒达标排放。颗粒物、铅及其化合物和镍及其化合物有组织排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），非甲烷总烃有组织排放应满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）相关限值要求。

2、废水：本项目不产生生产废水，产生的生活污水经厂区化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，经过污水管网进入马寨污水处理厂进行处理。

3、噪声：所有噪声设备均置于厂房内，并采取选用低噪声设备、设置独立基础减振等措施，经采取措施后东、南、西、北四厂界噪声预测值均应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；河南建筑职业技术学院声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。

4、固废：本项目产生的一般工业固体废物主要为废壳体（铁质），废壳体（铁质）收集后暂存于车间固定区域，达到一定量后外售综合利用；项目产生的危险废物主要有废滤袋和废活性炭等，全部暂存于危废暂存间，定期送有资质单位处置；生活垃圾分类收集、贮存后，交由环卫部门统一处理。

五、项目建成后建设单位应及时进行竣工环境保护验收。

六、项目日常环境监管工作由市生态环境综合行政执法支队二七大队负责，郑州市生态环境局二七分局做好配合工作。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2021年11月16日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室                 2021年11月16日印