郑环审〔2022〕29号

郑州市生态环境局

关于《郑州大学第一附属医院国家紧急医学

救治基地项目环境影响报告书（报批版）》

的批复

郑州大学第一附属医院：

你单位委托河南聚力联创环保科技有限公司编制的《郑州大学第一附属医院国家紧急医学救治基地项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，根据河南国环环保科技有限公司出具的技术评估意见和郑东新区分局初审意见，经研究，批复如下：

一、项目概况：郑州大学第一附属医院国家紧急医学救治基地项目建设地点位于郑州市金水区龙湖中环路1号，郑州大学第一附属医院郑东院区院内。拟建总建筑面积39439.92m2，设置可转换床位500张（其中重症床位50张），另在公共区域设置扩充救治单元。项目建设国家紧急医学救治基地1处，主体建筑地上12层，地下3层，设置移动救治平台设备等共计6455台/套。项目不新增锅炉、污水处理站、生活垃圾中转站、医疗废物暂存间，均依托现有工程。项目总投资为52000万元，其中环保投资为100万元。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你单位按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保投资概算。

（二）依据《报告书》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

五、项目运行时，外排污染物应满足以下要求:

（一）废气：运营期项目废气污染物主要包括：污水处理站臭气、食堂油烟。污水处理站为地下式污水处理站，产生的恶臭气体经过活性炭吸附工艺处理后，通过现有排气筒排放。有组织H2S、NH3排放速率应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准要求。项目不新增食堂，项目病人及医护人员就餐依托现有食堂，食堂油烟废气应满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1大型标准（油烟净化效率≧95%，油烟排放浓度1.0mg/m3，非甲烷总烃排放浓度 10mg/m3）要求。

（二）废水：该项目运营期废水主要包括医疗废水、检验废水及实验清洗废水。医疗废水：包括住院废水、医务人员废水及食堂废水，废水经由污水管网进入院区现有污水处理站进行处理。检验废水：包括含感染性废水、放射性废水。传染性病房经过独立管道，单独收集感染科病房污水和粪便，采用独立的管道进入消毒池（20m3）处理后，排入化粪池，最终进入院区现有污水处理站；放射性治疗废水经衰变池处理后进入院区现有污水处理站处理。出水水质应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准的要求及郑州市陈三桥污水处理厂接管标准。

（三）噪声：设备噪声采取减振、隔声、消声，优先选择低噪声设备等措施。项目厂界四周噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求；四周敏感点噪声应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。

（四）固废：本项目运营期产生的医疗废物分类收集、暂存于医疗废物暂存间，定期由有危险废物处理资质单位清运处理，废活性炭每年更换一次，由运维单位负责活性炭回收。医疗废物处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 -2001）及修改单要求；污水处理站污泥经消毒脱水后密封装袋，委托有资质单位集中处置；一般固体废物按照相关要求进行处理。

六、认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

七、工程建成后建设单位及时进行竣工环境保护验收。

八、项目日常环境监管工作由郑州市生态环境综合行政执法支队郑东新区大队负责，郑州市生态环境局郑东新区分局做好配合工作。

九、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。

2022年7月20日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室           2022年7月20日印发