郑环审〔2022〕30号

郑州市生态环境局

关于《郑州国惠环保科技有限公司污泥资源化综合处置项目环境影响报告书（报批版）》的批复

郑州国惠环保科技有限公司：

你公司上报的由河南众本环保咨询服务有限公司编制的《郑州国惠环保科技有限公司污泥资源化综合处置项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，《报告书》已在郑州市人民政府网站公示。根据河南蓝泓环保科技有限公司出具的技术评估意见、专家技术评审意见和郑州市生态环境局新密分局审查意见，经研究，批复如下：

一、项目位于新密市循环经济园区，占地面积65297㎡，建成后主要收集处置新密市境内造纸企业污泥及市政污水处理厂污泥，同时兼顾处置周边县市100km范围内（郑州市、登封市、巩义市、荥阳市等均可纳入范围内）的造纸企业及市政污泥。项目主要建设内容为：建设2台35t/h中温中压循环流化床锅炉，同时建设2台1.6MW背压汽轮机及2台1.6MW发电机，产生的蒸汽接入新密市裕中电厂供热管道供新密市造纸园区内用热企业使用，发电自用。工艺流程主要是：污泥-污泥库-调理-挤压成型-焚烧炉-汽轮发电机组-产品（电力、蒸汽）。

二、《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放：

(一)向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

(二)依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、土壤等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

(三)项目外排污染物应满足以下要求：

1.废气：项目运营期污泥库保持微负压状态，废气经收集后引入焚烧炉进行焚烧处理，非正常工况下，喷洒除臭剂，污泥库上方设活性炭吸附装置，采取以上措施后，厂界NH₃、H₂S、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求；2台污泥焚烧炉产生的废气分别采用“一级布袋除尘器+AO干法脱硫脱硝协同技术+二级布袋除尘器+活性炭吸附”处理后通过集束式80m高排气筒排放，排放浓度满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及《郑州市环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于修订生活垃圾焚烧发电、医疗废物、危险废物焚烧处置等行业超低排放标准的通知》中相关要求；贮渣仓、飞灰仓、废药剂仓粉尘采用袋式除尘器处理后通过各自的15m排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求，同时满足《新密市2019年工业企业深度治理专项工作方案》（新密环[2019]165号）相关要求；食堂油烟经处理后排放浓度满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）相关标准限值要求。

2.废水：项目运营期，近期污泥压滤废水、生活污水经絮凝沉淀处理后依托郑州东淼纸业有限公司污水处理站进行处理。其他环节生产废水经“pH调节+絮凝沉淀”处理后排入新密市造纸群工业污水处理厂处理，污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准及新密市造纸群工业污水处理厂进水水质要求。待新密市造纸群工业污水处理厂提升改造工程（一期）完成后，全厂生产废水、生活污水经厂区预处理（“pH调节+絮凝沉淀”）后排入新密市造纸群工业污水处理厂进行处理。

3.噪声。运营期对生产设备采取加装进风口消声器、隔声罩、管道外壳阻尼等措施，经厂房隔声后，厂界昼间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.固体废物：项目运营期，危险废物在暂存危废间暂存，定期委托有资质单位处置，危险废物暂存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求；生活垃圾由环卫收集统一处理。一般固废分类处置或利用，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。

(四)落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

五、项目建成后建设单位应及时进行环保验收，并按相关要求办理排污许可。

六、项目日常环境监管工作由郑州市生态环境局新密分局负责，郑州市生态环境综合行政执法支队做好督查工作。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2022年7月22日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室          2022年7月22日印发