郑环审〔2022〕31号

郑州市生态环境局

关于《郑州市金水区生活垃圾分拣中心综合服务项目建设项目环境影响报告书（报批版）》

的批复

洁绿（郑州）环保科技有限公司：

你单位报送的由北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司编制的《洁绿（郑州）环保科技有限公司郑州市金水区生活垃圾分拣中心综合服务项目建设项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，根据河南蓝泓环保科技有限公司出具的技术评估意见和郑州市生态环境局金水分局出具的初审意见，经研究，批复如下：

一、项目概况：项目位于郑州市金水区科教园区内慧秀路北侧、马头岗机场外东南侧。项目占地面积6398.57平方米，主要建设内容为厨余垃圾（含果蔬垃圾，不含餐饮垃圾）减量化设施、大件垃圾与可回收垃圾（废织物、废玻璃、废纸类、废塑料、废金属）暂存车间、有害废弃物暂存车间、污水处理系统、宣教平台等，不含垃圾收集、运输过程。建设规模为厨余垃圾（含果蔬垃圾）150t/d、大件垃圾10t/d、有害废弃物暂存2t/d、可回收垃圾暂存20t/d。总投资7714.77万元，其中环保投资1933万元，占总投资25.06%。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你单位按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，

并接受相关方的垂询。

四、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

(一)向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保投资概算。

(二)依据《报告书》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

五、项目运行时，外排污染物应满足以下要求:

1、废气：项目预处理车间及污水处理站恶臭气体集中收集后，采取“酸洗喷淋塔+碱液喷淋塔+水喷淋塔+生物滤池”处理后经1根20m高排气筒排放，排放浓度需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准；大件垃圾破碎机为封闭式设计，破碎机的出料口采用全封闭管道输送物料，经收集的废气进入1台脉冲布袋除尘器进行处理，经处理后的废气经1根20m高排气筒排放，排放浓度需满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》豫环文【2021】94号要求，项目锅炉安装低氮燃烧器，锅炉废气经1根12m高排气筒排放，排放浓度需满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1排放限值；食堂油烟经油烟净化器处理后由专用烟道排放，排放浓度需满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型标准要求。无组织恶臭气体通过在卸料大厅出入口设置风幕和在车间内喷洒植物性除臭抑制剂进行控制，污水处理站产生恶臭单元均进行封闭。

2、废水：项目废水主要包括生产废水、职工生活污水和其他废水，全部进入自建污水处理站进行处理，处理工艺为“格栅+调节池+MBR系统（二级A/O+超滤系统）+NF（纳滤）系统”；外排废水水质均应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的要求，同时满足郑州市马头岗污水处理厂设计进水水质要求。

3、噪声：厂区工艺设备运行产生的噪声采取基础减振、建筑隔声、软连接等措施，处理后项目东、南、西、北厂界噪声值均应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

4、固废：一般生产固废参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）》和《一般工业固废废物管理台账制定指南（试行）》要求管理，危险废物暂存满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)的相关管理要求。

六、严格落实《报告书》提出的各种清洁生产措施、环境风险防范措施和要求，选用先进生产工艺和设备，制定污染事故应急防范预案等。

七、项目批复后建设单位应及时办理排污许可相关手续，同时进行环保验收，编制验收报告，并依法向社会公开。

八、项目日常环境监管工作由郑州市生态环境综合行政执法支队金水大队负责，郑州市生态环境局金水分局做好配合工作。

九、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。

2022年8月2日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室           2022年8月2日印发