郑环审〔2022〕37号

郑州市生态环境局

关于《郑州市第三人民医院本部院区环境影响报告书（报批版）》的批复

郑州市第三人民医院：

你单位委托河南可人科技有限公司编制的《郑州市第三人民医院本部院区环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，根据河南蓝泓环保科技有限公司出具的技术评估意见和管城分局初审意见，经研究，批复如下：

一、项目概况：项目位于郑州市管城回族区南顺城街136号。项目总占地面积35745.2m2，总建筑面积39019m2，主要建设门诊楼2栋、住院楼8栋及其附属配套用房等，设置床位1100张，职工总数1680人，设置有发热门诊、儿科、妇产科、内科、外科等科室。项目总投资40000万元，其中环境保护投资406万元，占总投资1.015%。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你单位按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保投资概算。

（二）依据《报告书》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

五、项目运行时，外排污染物应满足以下要求:

（一）废气：该项目锅炉及蒸汽发生器经过各自配套的低氮燃烧器+烟气循环装置处理后分别经过6根8m高排气筒排放，污染物排放浓度应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1排放浓度限值；污水处理站恶臭废气收集后进入一套“活性炭吸附”装置处理后经排气筒排放，排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准；食堂油烟经油烟净化器处理后由专用烟道排放，排放需满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1大型、中型标准要求；煎药室产生的异味经微负压收集后通过活性炭吸附后引至屋顶排放；生活垃圾日产日清，中转采用密闭式垃圾运输车，运输过程中垃圾不外露，定期喷洒植物性除臭剂。

（二）废水：院区综合废水经一座处理规模为1000m³/d的污水处理站处理，处理工艺为“格栅+调节池+AO生化池+沉淀池+消毒池”，外排废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和郑州新区污水处理厂进水水质要求。

（三）噪声：中央空调冷却塔、锅炉房风机、污水处理站水泵等设备运行产生的噪声采取基础减振、建筑隔声、软连接等措施，处理后项目东、西、南厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，北厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，敏感点噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

（四）固废。本项目运营期产生的医疗废物分类收集、暂存于医疗废物暂存间，定期有危险废物处理资质单位清运处理。污水处理站污泥和废活性炭收集后定期交由有资质的单位处置。生活垃圾由环卫部门集中清运。

六、认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

七、工程建成后建设单位及时进行竣工环境保护验收。

八、项目日常环境监管工作由郑州市生态环境综合行政执法支队管城大队负责，郑州市生态环境局管城分局做好配合工作。

九、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。

2022年9月2日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室           2022年9月2日印发