郑环审〔2022〕44号

郑州市生态环境局关于常庄水库加固提升工程项目环境影响报告书的批复

郑州市中原区农业农村工作委员会：

你单位（统一信用代码：11410102005267281Q）上报的由河南泽辰生态环境科技有限公司编制完成的《郑州市中原区农业农村工作委员会常庄水库加固提升工程项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉并依法进行公开。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定以及专家评审意见、评估单位出具的技术评估报告，经研究，批复如下：

一、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你单位按照《报告书》所列项目的建设内容和生态环境保护措施进行项目建设。

二、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

三、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，建成后按规定程序实施竣工环境保护验收。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施及生态环境影响减缓措施。

（三）项目污染控制应满足以下要求：

1.废水。施工期基坑废水设置排水沟和集水井，沉淀静置后回用于施工区域洒水抑尘，不外排；施工机械和车辆的机修、冲洗废水经沉淀池处理后回用于施工生产生活区降尘和车辆冲洗，不外排；生活污水经环保厕所处理后用于周边林地浇灌。营运期办公人员生活污水利用常庄水库管理处生活污水排水系统进入市政污水管网，排入五龙口污水处理厂处理达标后排放。

2.废气。施工期积极落实扬尘污染防治措施，严格落实“八个百分之百”标准要求。沥青摊铺作业机械应有良好密封性和除尘装置，最高允许排放浓度和最高允许排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)的相应要求；加强机械和车辆的管理与维护；减少带水作业，合理规划路线等措施降低清淤臭气。

3.噪声。施工期合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备和降低人为噪声，噪声满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

4.固体废物。施工期清淤物、弃土运往弃土场；建筑垃圾运往建筑垃圾处置场；生活垃圾集中收集后交环卫部门统一处理。一般固废贮存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。营运期办公人员生活垃圾利用常庄水库管理处生活垃圾收集设施，定期由环卫部门清运，不会对周围环境造成影响。

（四）落实各项生态恢复措施。施工期应认真落实各项生态保护措施，设置排水沟、表土剥离、土地整治、坝肩绿化、草皮护坡、植物绿化及临时袋装土拦挡、排水沟、沉砂池、防尘布覆盖等措施防止水土流失，施工结束后临时用地采取覆土植被及复垦、增殖放流等生态恢复措施。项目位于常庄水库地表水饮用水源地一级、二级保护区划定范围内，应严格遵守《中华人民共和国水污染防治法》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》相关规定，切实加强生态环境保护措施，不在保护区范围内建设管理办公用房，施工营地生活区设置在保护区外；严格控制施工影响范围，强化施工管理，规范施工行为，优化施工时间，及时采取针对性生态恢复措施，最大限度减缓对饮用水源保护区生态环境的影响。

（五）认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，防止发生污染事故。

四、如果今后国家或我省、市颁布污染物排放限值的新标准，你单位应按新标准执行。

五、项目日常环境监管工作由郑州市生态环境局中原分局负责，市生态环境综合行政执法支队负责综合行政执法工作。

六、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。

2022年10月8日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室                 2022年10月8日印发