郑环审〔2022〕46号

郑州市生态环境局

关于《郑州市金水河综合整治工程（补充）

环境影响报告书（报批版）》的批复

郑州市水利局：

你单位（统一信用代码：11410100005252186R）上报的由河南蓝泰环保科技有限公司编制完成的《郑州市金水河综合整治工程（补充）环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉并依法进行公开。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定以及专家评审意见、评估单位出具的技术评估报告，经研究，批复如下：

一、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你单位按照《报告书》所列项目的建设内容和生态环境保护措施进行项目建设。

二、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

三、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，建成后按规定程序实施竣工环境保护验收。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施及生态环境影响减缓措施。

（三）项目污染控制应满足以下要求：

1.废水。该项目施工期基坑排水、机械车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用于现场洒水降尘；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入污水处理厂进行处理。

2.废气。施工期积极落实扬尘污染防治措施，严格落实“八个百分之百”标准要求，施工扬尘应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准要求；加强机械和车辆的管理与维护，减少因机械和车辆状况不佳造成的空气污染；针对少量木材加工废气，采取切割区喷雾抑尘的措施；选用低污染的焊接设备，减少因焊接造成的烟尘污染；针对清淤底泥晾晒臭气，尽量减少带水作业，河道底部扩挖选在冬季，且对底泥晾晒喷洒生物除臭剂，减少恶臭对周围敏感点的影响。

3.噪声。该项目施工期通过合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备、降低人为噪声、合理设置运输路线和设置隔声屏障等措施后，噪声应满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）相关排放限值要求。敏感点噪声预测值均应满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中1类标准要求。

4.固体废物。该项目施工期建筑垃圾分类收集，能回收利用的外售物资回收单位综合利用，不能回收利用的外运至环卫部门指定的垃圾填埋场处理；剥离表土堆存于表土临时堆存区,施工结束后用于项目区覆土生态修复。底泥经晾晒后与弃方运至消纳场处理；各施工营地生活垃圾集中收集后交环卫部门统一处理。一般固废贮存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

（四）落实各项生态恢复措施。施工期应认真落实各项生态保护措施，设置严格的施工活动范围、施工车辆按照规划的施工道路行驶、规范施工人员的行为、限定施工作业范围、严禁随意砍伐、破坏施工范围以外的植被、严格控制施工作业区域以外的其它活动等措施保护植物；严格控制施工影响范围，强化施工管理，规范施工行为，优化施工时间，及时采取针对性生态恢复措施，最大限度减缓对生态环境的影响。

（五）认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，防止发生污染事故。

四、如果今后国家或我省、市颁布污染物排放限值的新标准，你单位应按新标准执行。

五、项目日常环境监管工作中金水河调洪工程由郑州市生态环境局二七分局负责，金水河分洪枢纽工程由中原分局负责，市生态环境综合行政执法支队负责综合行政执法工作。

六、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。

2022年10月11日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室                 2022年10月11日印发