郑环审〔2022〕53号

郑州市生态环境局

关于《郑开同城东部供水工程（二期工程）环境影响报告表（报批版）》的批复

开封市水利局：

你单位（统一信用代码：11410200005317832W）上报的由郑州大学环境技术咨询工程有限公司编制完成的《郑开同城东部供水工程（二期工程）环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定以及专家评审意见、河南国环环保科技有限公司出具的技术评估报告，经研究，批复如下：

一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行项目建设。

二、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设及运营过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施及生态环境影响减缓措施。

（三）项目污染控制应满足以下要求：

1.废水。施工期，对机械冲洗废水、混凝土养护废水、基坑排水、泥浆废水等施工废水和施压废水，通过沉淀池、泥浆池处理后循环利用，不外排。南水北调沿岸施工区施工人员生活污水利用管道沿线二十里铺、庞庄、席庄、崔庄等村庄现有生活设施，通过市政污水管网排入城市污水处理厂；其他施工区和施工营地生活污水采用化粪池处理后，做农肥使用，实现生活污水零排放。禁止在南水北调保护区内设置施工营地；禁止向水源保护区内排放一切污染物。顶管穿越南水北调干渠二级保护区时，施工区泥浆池要严格按照规范设置，禁止在保护区内给施工机械加油、存放油品储罐；保护区内工程段采取防渗措施，避免施工机械漏油、施工辅料和废料污染土壤和地下水。

2.废气。施工期，施工场地严格落实扬尘治理“八个百分之百”要求。强化对施工机械及运输车辆管理、使用，降低车辆及机械尾气对工程所在区域空气环境的影响。焊接烟气要求采取增大焊接工序通风量，加速通风排烟，减少对施工人员和周围环境的不利影响。施工期废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。

3.噪声。施工尽量选择低噪声设备，对于高噪声设备加装消声器、隔声罩，合理布局施工现场，加强运输车辆管理。在输水管线附近庞庄、崔庄、席村等近距离敏感点一侧布置可移动隔声屏障。采用科学施工方式，高噪声设备、管道吊装等应安排在日间，在近居民区地段避免夜间（22:00-6:00）作业。对近距离敏感点声环境定期监测，发现有超标现象时立即采取降噪措施，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）要求。

4.固体废物。施工期，弃土采取沿管道两侧分散弃土的处置方式，摊铺在征地范围内。顶管泥浆经沉淀池收集沉淀、机械脱水后，泥浆饼外运至城市建筑垃圾处理场处理。建筑垃圾综合处置利用，无法直接回收利用的运至市政建筑垃圾填埋场进行处理。施工人员生活垃圾经分类收集后交环卫部门处理。

5.生态保护。施工期，合理安排施工期，严格控制施工范围，对挖掘及回填管沟分层开挖，分层回填，做好水土保持，施工后做好生态恢复。

（四）认真落实《报告表》提出的环境风险防范措施和要求，防止发生污染事故。

（五）如果今后国家或我省、市颁布污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。项目穿过刘德城村西墓群、小郑庄东南遗址，应按照相关规定做好文物保护，相关保护工作未完成前文物段工程不得开工建设。

四、你单位应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定实施竣工环境保护验收。

五、项目日常环境管理工作由郑州市生态环境局管城分局和经开分局负责，市生态环境综合行政执法支队负责综合行政执法工作。

六、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核；如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。

2022年11月24日

| 主办：局环评处 |  |
| --- | --- |
| 郑州市生态环境局办公室 | 2022年11月24日印发 |