郑环审〔2022〕54号

郑州市生态环境局

关于《河南省肿瘤医院内科病房综合楼建设项目环境影响报告书（报批版）》的批复

河南省肿瘤医院：

你单位（统一信用代码：12410000415806735G）上报的由河南省增绿护蓝环保科技有限公司编制完成的《河南省肿瘤医院内科病房综合楼建设项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉并依法进行公开。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定以及专家评审意见、河南蓝泓环保科技有限公司出具的技术评估报告，经研究，批复如下：

一、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你单位按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行项目建设。

二、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

三、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设及运营过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）项目污染控制应满足以下要求：

1.废气。项目应采取合理措施，加强各类废气的收集和处理，减少生产过程中的无组织废气排放。该院区锅炉废气经过各自配套的低氮燃烧器+烟气循环装置处理后分别经过各自配套的8m高排气筒排放，排放废气应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1排放浓度限值；污水处理站恶臭废气收集后进入一套“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后经15m高排气简排放，排放浓度应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准；食堂油烟经油烟净化器处理后由专用烟道排放，排放满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1大型标准要求。生活垃圾日产日清，生活垃圾中转站定期喷洒生物除臭剂。

2.废水。院区综合废水经院区现有污水处理站预处理，处理站设计规模为3200m3/d，处理工艺为“格栅池+集水调节+HUSB水解酸化+DAT池+IAT池+消毒池”；外排废水水质均应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，同时满足郑州市马头岗污水处理厂设计进水水质要求。

3.噪声。中央空调冷却塔、锅炉房风机、污水处理站水泵等设备运行产生的噪声采取基础减振、建筑隔声、软连接等措施，处理后项目四周场界噪声值均应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。

4.固废。运营期产生的医疗废物分类收集、暂存于医疗废物暂存间，定期交有危险废物处理资质单位清运处理。污水处理站污泥和废活性炭、废UV灯管收集后定期交由有资质的单位处置。生活垃圾由环卫部门集中清运。

（四）认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，加强日常管理，防止发生污染事故。

（五）如果今后国家或我省、市颁布污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

四、你单位应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定实施竣工环境保护验收，并按照相关要求申请排污许可。

五、项目日常环境管理工作由郑州市生态环境局金水分局负责，市生态环境综合行政执法支队负责综合行政执法工作。

六、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。

2022年12月06日

| 主办：局环评处 |  |
| --- | --- |
| 郑州市生态环境局办公室 | 2022年12月06日印发 |