郑环审〔2022〕56号

郑州市生态环境局

关于《阜外华中心血管病医院国家区域医疗中心

二期建设项目环境影响报告书（报批版）》的批  复

河南省人民医院：

你单位（统一信用代码：12410000415807818L）上报的由河南省正大环境科技咨询工程有限公司编制完成的《阜外华中心血管病医院国家区域医疗中心二期建设项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉并依法进行公开。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定以及专家评审意见、河南国环环保科技有限公司出具的技术评估报告和郑东新区分局的审查意见，经研究，批复如下：

一、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你单位按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行项目建设。

二、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

三、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设及运营过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）项目污染控制应满足以下要求：

1.废气。项目应采取合理措施，加强各类废气的收集和处理，减少生产过程中的无组织废气排放。①锅炉废气依托现有锅炉配套的低氮燃烧器+烟气循环装置处理后分别经过各自配套的排气筒排放，排放废气应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1排放浓度限值要求。②食堂油烟废气经“油烟净化器”处理后通过专用排烟道引到楼顶，经高于楼顶1m的排气筒排放，排放应满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1大型标准要求。③污水处理站恶臭废气经活性炭吸附装置处理后，由1根15m高排气筒排放，排放浓度应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准。

## 2.废水。项目废水依托现有工程污水处理站进行处理,然后经由市政管网排入白沙组团污水处理厂进一步处理,处理达标后排入贾鲁河。污水处理站设计处理规模为1600m3/d，采用“格栅+调节池+生物接触氧化+沉淀+消毒”工艺对废水进行处理,总排口出水水质满足《 医疗机构水污染物排放标准 》(GB18466 -2005)表2预处理标准要求，同时满足白沙组团污水处理厂纳管要求。要求在废水总排口安装废水在线监测系统。

## 3.噪声。设备噪声采取减振降噪、距离衰减等措施进行治理,优先选择低噪声设备等措施。项目厂界四周噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求；四周敏感点噪声应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。

## 4.固废。本项目运营期产生的医疗废物分类收集、暂存于医疗废物暂存间，定期由有医废处理资质单位清运处理。固体废物全部妥善处置，各类固体废物贮存、处置应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，避免对环境造成二次污染。

## （四）认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，防止发生污染事故。

（五）如果今后国家或我省、市颁布污染物排放限值的新标准，你单位应按新标准执行。

## 四、你单位应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定实施竣工环境保护验收，并按照相关要求申请排污许可。

五、项目日常环境监管工作由郑州市生态环境局郑东新区分局负责，市生态环境综合行政执法支队负责综合行政执法工作。

六、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。

2022年12月29日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室                2022年12月29日印发