郑环审〔2023〕16号

郑州市生态环境局

关于《郑州素诺康生物制药有限公司中药提取、兽药制剂、生物制品、试剂盒项目环境影响报告书（报批版）》的批复

郑州素诺康生物制药有限公司：

你单位（统一信用代码：91410122MA9H026J86）上报的由河南朗天环保科技有限公司编制完成的《郑州素诺康生物制药有限公司中药提取、兽药制剂、生物制品、试剂盒项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定以及专家评审意见、河南金秋环保技术咨询有限公司出具的技术评估报告，经研究，批复如下：

一、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你单位按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行项目建设。

二、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

三、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设及运营过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）项目污染控制应满足以下要求：

1.废水。中药提取生产线设备清洗废水、口服液注射剂生产线设备清洗废水经酸碱中和处理；含活性微生物废水、生物制品及试剂盒生产车间地面清洗废水、实验室废水及动物房废水经高温灭活处理；含油废水经隔油池处理；以上三部分废水汇同其他生产废水和生活污水一同进入厂区污水处理站（处理规模为40m3/d，“水解酸化+生物接触氧化法”）进行处理，处理后与蒸汽发生器定期排水、纯水制备系统排污水汇合，一同进入市政污水管网，外排废水应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及中牟官渡污水处理厂收水标准。

2.废气。项目应采取合理措施，强化各类废气收集处置措施，减少废气的无组织排放。各工段产生的颗粒物经配套袋式除尘器处理后经18m高排气筒排放；醇沉工段和口服液注射剂配制工段产生的非甲烷总烃共用1套“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后经18m高排气筒排放；萃取酸化工段非甲烷总烃、生物制品生产线配液工段甲醛共用1套“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后经26m高排气筒排放；污水处理站恶臭气体经生物滤池处理后经15m高排气筒排放。污染物排放应满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值、《郑州市大气环境质量限期达标规划》（郑政文〔2020〕14号）中颗粒物排放限值、《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中非甲烷总烃排放限值要求。动物房恶臭气体经“高效过滤器+活性炭吸附”处理后经21m高排气筒排放，应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值及《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2中大气污染物特别排放限值要求；低氮型蒸汽发生器燃烧废气分别经18m高、26m高排气筒排放，应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1排放限值、《郑州市燃气锅炉（含燃气直燃机）氮氧化物排放执行河南省特别排放限值》通告的要求；食堂油烟经油烟净化器处理，外排废气应满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）要求。

3.噪声。项目各类配套设施选用低噪声设备，应按设计规范建设、安装，并采取有效的减振、隔声、降噪措施，各厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4.固体废物。固体废物全部应妥善处置，各类固体废物贮存、处置应满足《固体废物污染防治法》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求避免对环境造成二次污染。

（四）落实土壤及地下水污染防治措施，采取源头控制、分区防渗、跟踪监测等措施，加强厂区周围土壤及地下水水质监控，制定应急响应预案，严防土壤和地下水污染。

（五）认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，防止发生污染事故。

（六）如果今后国家或我省、市颁布污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

四、你单位应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定实施竣工环境保护验收。

五、项目日常环境管理工作由郑州市生态环境局中牟分局负责。

六、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。

2023年5月5日

| 主办：局环评处 |  |
| --- | --- |
| 郑州市生态环境局办公室 | 2023年5月5日印发 |