郑环审〔2023〕19号

郑州市生态环境局

关于《河南省人民医院放疗中心改扩建项目环境影响报告表（报批版）》的批复

河南省人民医院：

你单位（统一信用代码：12410000415807818L）上报的由河南鑫安利职业健康科技有限公司编制完成的《河南省人民医院放疗中心改扩建项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定以及专家评审意见、评估单位出具的技术评估报告，经研究，批复如下：

一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的建设内容和生态环境保护措施进行项目建设。

二、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，建成后按规定程序实施竣工环境保护验收。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施及生态环境影响减缓措施。

（三）项目污染控制应满足以下要求：

1.辐射环境。本项目加速器机房、TOMO机房及后装治疗机房拟设置的辐射安全控制与防护措施应符合安全控制系统的冗余性、多重性和独立性原则；拟采取的通风措施、管线布设方案，拟配备的个人防护用品应符合《放射治疗辐射安全与防护要求》（HJ1198-2021）及《放射治疗放射防护要求》（GBZ121-2020）的标准要求。各机房屏蔽墙外、防护门外、顶棚上方辐射剂量率应满足《放射治疗辐射安全与防护要求》（HJ1198-2021）中规定要求。辐射工作人员和周围公众人员年受照有效剂量应满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定的剂量限值和《放射治疗辐射安全与防护要求》（HJ 1198-2021）中规定的剂量约束值要求。

2.废气。该项目加速器、TOMO、及后装机在工作时使空气发生电离作用，产生微量的臭氧和氮氧化物，通过机房拟安装的动力通风换气装置排入外环境，该装置应满足《放射治疗辐射安全与防护要求》（HJ1198-2021）及《放射治疗放射防护要求》（GBZ121-2020）中相关通风要求。

3.固废。该项目产生的加速器、TOMO废金属靶只有在需要更换金属靶部件时才产生，作为放射性固废，拆卸后先放进屏蔽容器后送至放射性废物暂存间衰变暂存，经进行监测满足运输要求后送交有资质的单位处置；后装机废旧放射源装进专用储源罐中，暂时放置于后装治疗机房内保险柜内，换源结束后直接由放射源生产厂家回收处置，院内不进行贮存。

（四）认真落实《报告表》提出的环境风险防范措施和要求，防止发生辐射安全事故。

四、如果今后国家或我省、市颁布污染物排放限值的新标准，你单位应按新标准执行。

五、项目日常环境监管工作由郑州市生态环境局金水分局负责，市生态环境综合行政执法支队负责综合行政执法工作。

六、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核；如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。

2023年5月11日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室            2023年5月11日印发