郑环审〔2023〕2号

郑州市生态环境局

关于《河南嵩基环保科技有限公司利用水泥窑协同处置150t/d飞灰项目环境影响报告书（报批版）》的批复

河南嵩基环保科技有限公司：

你单位（统一信用代码：91410185MA9K42N72F）上报的由河南建筑材料研究设计院有限责任公司编制完成的《河南嵩基环保科技有限公司利用水泥窑协同处置150t/d飞灰项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定以及专家评审意见、河南国环环保科技有限公司出具的技术评估报告和登封分局出具的预审意见，经研究，批复如下：

一、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你单位按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行项目建设。

二、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

三、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设及运营过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施及生态环境影响减缓措施。

（三）项目污染控制应满足以下要求：

1.废水。飞灰水洗废水经“重金属脱除+脱钙+沉淀+中和+多级过滤+MVR蒸发结晶”处理后，冷凝水回用于飞灰洗脱单元补充水；氨气吸收废水、循环冷却系统排污水、车辆及车间地面冲洗水回用于飞灰洗脱单元补充水；初期雨水及事故废水收集后用于飞灰洗脱单元补充水；工艺故障废水在相应工艺应急水池暂存，待系统正常运行后导入相应工序处理；生活污水依托现有生活污水处理设施处理后，全部用于物料堆场、道路洒水或厂区绿化。采取以上措施后，项目生产、生活污水不外排。

2.废气。项目应采取合理措施，加强各类废气的收集和处理，减少生产过程中的无组织废气排放。水泥窑窑尾废气依托现有“低氮燃烧、分级燃烧+SNCR+复合脱硫+SCR+覆膜高效袋收尘器”处理，外排废气满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）、《水泥窑协同处置固体废物污染物控制标准》（GB30485-2013）废气排放标准要求；飞灰原灰仓、成品仓、入窑仓、烘干等工序废气经“袋式除尘器”处理，外排废气满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；盐酸储罐废气经“酸吸收+水吸收”处理，外排废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；水洗及废水处理过程中挥发的氨气经“酸吸收+水吸收”处理，外排废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。

3.噪声。采取选用低噪声设备、设置车间隔声、基础减振、高噪声风机安装消声器等有效的降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求。

4.固体废物。项目危险废物委托有资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门处置。各类固体废物贮存、处置应满足《固体废物污染环境防治法》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。

（四）认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，防止发生污染事故。

（五）如果今后国家或我省、市颁布污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

四、项目建成后，应按规定实施竣工环境保护验收，并按相关要求办理排污许可。

五、项目日常环境监管工作由郑州市生态环境局登封分局负责，郑州市生态环境综合行政执法支队做好督查工作。

六、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。

2023年1月16日

| 主办：局环评处 |  |
| --- | --- |
| 郑州市生态环境局办公室 | 2023年1月16日印发 |