郑环审〔2023〕20号

郑州市生态环境局

关于《郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司矿井西翼开采项目环境影响报告书

（报批版）》的批复

郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司：

你单位（统一信用代码：914100007662496438）上报的由河南聚力联创环保科技有限公司编制完成的《郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司矿井西翼开采项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定以及专家评审意见、河南金秋环保技术咨询有限公司出具的技术评估报告，经研究，批复如下：

一、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你单位按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行项目建设。

二、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

三、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设及运营过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施及生态环境影响减缓措施。

（三）项目污染控制应满足以下要求：

1.废水。矿区生活污水经生活污水处理设施（处理能力为1500m3/d，处理工艺为初沉+DAT-IAT+过滤+消毒）处理后，出水水质应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准要求及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB18920-2020）要求，用于洒水抑尘、绿化等综合利用，不外排。西翼工业广场值班人员生活污水经化粪池收集处理后，回用于场区绿化，不外排。全矿矿井涌水输送至现有地面矿井水处理系统（处理能力800m3/h，处理工艺：沉淀+过滤）处理，部分用于矸石山绿化、主副井工业场地及西翼工业场地洒水绿化、储煤场抑尘、井下生产、井下抑尘、幽兰净水厂水源、矿井水深度处理系统水源，其余部分经棉沟排入白江河，汇入颍河。外排废水应满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表2采煤废水污染物排放限值要求及《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）III类标准要求。

2.废气。建设井下防尘洒水系统，设置车辆冲洗装置，加强运输道路保洁、洒水和维护，运输车辆遮盖处理、严禁超载，废气排放应满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）限值要求。

3.噪声。运营期噪声采取安装消声器、选用低噪声设备、隔声减震等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348--2008)2类标准，周边敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

4.固体废物。固体废物全部应妥善处置，各类固体废物贮存、处置应满足《固体废物污染防治法》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，避免对环境造成二次污染。

5.落实各项生态恢复措施。施工期严格控制施工范围，落实水土保持措施，尽快做好生态环境的恢复工作。运营期按照“谁破坏、谁治理”的原则，编制矿山环境治理及土地复垦方案，制定沉陷区综合治理计划，及时对地表裂缝整平、填充，边采矿、边整治、边复垦。服务期满后按要求封填井筒，并进行景观和植被恢复。

（四）落实土壤及地下水污染防治措施，采取源头控制、分区防渗、跟踪监测等措施，加强厂区周围土壤及地下水水质监控，制定应急响应预案，严防土壤和地下水污染。

（五）认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，防止发生污染事故。

（六）如果今后国家或我省、市颁布污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

四、你单位应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定实施竣工环境保护验收。

五、项目日常环境管理工作由郑州市生态环境局登封分局负责。

六、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。

2023年5月11日

| 主办：局环评处 |  |
| --- | --- |
| 郑州市生态环境局办公室 | 2023年5月11日印发 |