郑环审〔2023〕22号

郑州市生态环境局

关于《新密市生活垃圾焚烧发电项目（一期工程）环境影响报告书（报批版）》的批复

新密市通用新能源有限公司：

你公司（统一信用代码：91410183MA9L8XE05U）上报的由河南工程学院编制完成的《新密市生活垃圾焚烧发电项目（一期工程）环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定以及专家评审意见、河南金秋环保技术咨询有限公司出具的技术评估报告，经研究，批复如下：

一、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行项目建设。

二、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设及运营过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施及生态环境影响减缓措施。

（三）项目污染控制应满足以下要求：

1.废水。垃圾渗滤液、冲洗废水、生活污水及初期雨水进入厂区渗滤液处理站（处理能力350m3/d，预处理+调节池+UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤+RO反渗透）进行处理，出水总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅等满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准，其他污染物满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）敞开式循环冷却系统补充水标准后回用；NF和RO浓水经DTRO膜（碟管式反渗透膜）减量化处理后回用于石灰浆制备或回喷至焚烧炉焚烧；冷却系统排污水及化水制备反冲洗排水经厂区总排口外排至新密金门污水处理厂，外排废水应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求及金门污水处理厂进水水质要求。

2.废气。项目应采取合理措施，强化各类废气收集处置措施，减少废气的无组织排放。焚烧炉废气经“SNCR+半干式脱酸+干法喷射脱酸+活性炭吸附+布袋除尘+SCR”处理后经80m高烟囱排放，外排废气应满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)标准、《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20号）及《郑州市环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于修订生活垃圾焚烧发电、医疗废物、危险废物焚烧处置等行业超低排放标准的通知》中相关限值要求。石灰浆制备间、石灰干粉间、飞灰间、活性炭间等产尘点颗粒物经配套仓顶除尘器处理后排放，外排废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“颗粒物周界外浓度最高点”标准限值要求。垃圾卸料大厅负压全密闭，进出口设置空气幕，垃圾贮坑密闭保持微负压操作；渗滤液收集处理系统及垃圾贮坑恶臭气体、渗滤液处理站沼气进入焚烧炉焚烧处理，应急情况下恶臭废气经活性炭吸附装置处理后经20m排气筒排放，沼气采用备用火炬燃烧处理，全厂恶臭污染物排放应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。食堂油烟采用油烟净化装置处理，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）要求。

3.噪声。运营期噪声采取选用低噪声设备、安装消声器、隔声减震等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）3类标准。

4.固体废物：焚烧炉炉渣设炉渣池收集暂存，委外综合利用；污水处理产生的污泥、生活垃圾、除臭系统废活性炭等一般固体废物进入焚烧系统焚烧处理；飞灰收集至飞灰仓中，外送有资质单位资源化利用。废机油、废滤袋、化验室废物、废催化剂等设危险废物暂存间收集，委托有资质单位安全处置。各类固体废物贮存、处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

（四）落实土壤及地下水污染防治措施，采取源头控制、分区防渗、跟踪监测等措施，加强厂区周围土壤及地下水水质监控，制定应急响应预案，严防土壤和地下水污染。

（五）认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，防止发生污染事故。

（六）如果今后国家或我省、市颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

四、你公司应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定实施竣工环境保护验收。

五、项目日常环境管理工作由郑州市生态环境局新密分局负责，市生态环境综合行政执法支队负责综合行政执法工作。

六、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。

2023年5月19日

| 主办：局环评处 |  |
| --- | --- |
| 郑州市生态环境局办公室 | 2023年5月19日印发 |