郑环审〔2023〕55号

郑州市生态环境局

关于《河南豫泰合金材料有限公司年产35万吨再生铝项目环境影响报告书（报批版）》的批复

河南豫泰合金材料有限公司：

你公司（统一信用代码：91410185MA9M2BMX4D）上报的由郑州泽天环境科技有限公司编制完成的《河南豫泰合金材料有限公司年产35万吨再生铝项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定以及专家评审意见、河南金秋环保技术咨询有限公司出具的技术评估报告、郑州市生态环境局登封分局出具的审查意见，经研究，批复如下：

一、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行项目建设。

二、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设及运营过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施及生态环境影响减缓措施。

（三）项目污染控制应满足以下要求：

1.废气。项目应采取合理措施，强化各类废气收集处置措施，减少废气的无组织排放。破碎筛分废气负压收集，经覆膜袋式除尘器处理后由25m高排气筒排放，外排废气满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4大气污染物特别排放限值要求；熔炼（含烘干）废气经“SNCR脱硝（炉膛内喷射还原剂）+自带蓄热体急冷”处理后与“精炼+铝灰渣处理系统”废气一并进入“重力沉降+活性炭喷射+覆膜袋式除尘+碱喷淋”处理后经25m高排气筒排放，外排废气满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4大气污染物特别排放限值，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）的函》（环办大气函〔2020〕340号）中再生铜、铝、铅、锌行业A级企业绩效分级指标；均质炉配置低氮燃烧器，天然气燃烧废气经25m高排气筒排放，外排废气满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）限制要求；危废暂存间铝灰渣释放氨气负压收集，经水喷淋塔系统处理后经由25m高排气筒排放，外排废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。食堂油烟经高效油烟净化器处理后外排废气应满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中型标准要求。

2.废水。项目净循环冷却系统、浊循环冷却水系统排污水、碱喷淋废水经园区工业废水处理站处理后排入卢店污水处理厂，经卢店污水处理厂净化处理后中水全部用于华润电力登封有限公司中水综合利用工程，外排废水满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）中表2、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及卢店污水处理厂进水水质要求；生活污水经园区生活污水处理站处理后满足城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化用水水质要求，用于园区绿化洒水不外排。

3.噪声。运营期采用选用低噪声设备、优化设备布局、设置减震基座、隔音罩等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

4.固体废物。非铝固废、分选车间收尘粉、分选车间地面灰、废包装材料、分选车间废布袋收集暂存于一般固废间内，定期外售处理。废玻璃纤维滤芯、废碳分子筛由厂家定期更换直接回收。废铝边角料返回熔炼炉回收利用。铝灰渣，熔炼车间地面灰、熔炼及铝灰渣废气处理收尘粉（含废活性炭）、废布袋（熔炼及铝灰渣废气处理）、废机油、废切屑液、废液压油收集后暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位回收处置。职工生活垃圾收集后定期交由环卫部门清运。各类固体废物贮存、处置应满足《固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（四）落实土壤及地下水污染防治措施，采取源头控制、分区防渗、污染监控、应急响应、跟踪监测等措施，加强土壤及地下水水质监控，制定应急响应预案，严防土壤、地下水污染。

（五）认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，防止发生污染事故。

（六）如果今后国家或我省、市颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

四、你公司应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定实施竣工环境保护验收，并按要求申请排污许可。

五、项目日常环境管理工作由郑州市生态环境局登封市分局负责。

六、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。

2023年11月13日

| 主办：局环评处 |  |
| --- | --- |
| 郑州市生态环境局办公室 | 2023年11月13日印发 |