郑环审〔2024〕11号

郑州市生态环境局

关于《郑州裕中能源有限责任公司污泥掺烧项目环境影响报告书（报批版）》的批复

郑州裕中能源有限责任公司：

你单位（统一社会信用代码：91410183757133358J）上报的由河南咏蓝环境科技有限公司编制完成的《郑州裕中能源有限责任公司污泥掺烧项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定以及专家评审意见、河南省鼎之豫环保科技有限公司出具的技术评估报告，经研究，批复如下：

一、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你单位按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行项目建设。

二、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

三、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设及运营过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染，采取相应的防治措施。

（三）项目污染控制应满足以下要求：

1.废气。项目应采取合理措施，加强各类废气的收集和处理，减少废气的无组织排放。一期工程锅炉尾气采用低氮燃烧器，燃烧尾气采用“SCR脱硝+布袋除尘器+石灰石-石膏湿法脱硫”工艺，经1根210m高烟囱达标排放；二期工程锅炉尾气采用“低氮燃烧器，燃烧尾气SCR脱硝+电袋复合除尘器+石灰石-石膏湿法脱硫”工艺，经1根240m高烟囱达标排放，一期、二期锅炉废气中各污染物排放浓度均应满足《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424-2017）表1中排放限值要求及河南省地方标准《生活垃圾焚烧污染控制标准》（DB2556-2023）中排放限值要求；一期工程不存储污泥，直接在煤仓中进行混配，定期喷洒生物除臭剂，二期工程新建污泥掺烧车间，设独立的泥仓，恶臭气体通过风机引入锅炉焚烧处理，确保厂界恶臭气体无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值要求。

2.废水。项目废污水经过处理后全部回用，不外排。电厂生产废水和生活污水经处理达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后厂内回用。

3.噪声。该项目新增噪声源主要为二期污泥库废气引风机等。通过采取合理布局、安装消声器、隔声等噪声控制治理措施，确保项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

4.固废。废脱硝催化剂、废机油收集暂存后定期交有资质单位处理，炉渣、脱硫石膏、飞灰在厂区现有设施暂存后，外运综合利用，生活垃圾定期交环卫部门统一处置。各类固体废物贮存、处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（四）认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，加强日常管理，防止发生污染事故。

（五）如果今后国家或我省、市颁布污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

四、你单位应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定实施竣工环境保护验收，并按照相关要求申请排污许可。

五、项目日常环境管理工作由郑州市生态环境局新密分局负责，市生态环境综合行政执法支队负责综合行政执法工作。

六、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。

2024年3月25日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室       2024年3月25日印发