郑环审〔2021〕10号

郑州市生态环境局

关于《河南蓝白生态科技有限公司年处理

处置6.6万吨废矿物质油再生资源再利用工程项目环境影响报告书（报批版）》的批复

河南蓝白生态科技有限公司：

你单位委托合肥颖淼环境科技有限公司编制的《河南蓝白生态科技有限公司年处理处置6.6万吨废矿物质油再生资源再利用工程项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，根据专家技术评估意见和上街分局审查意见，经研究，批复如下：

一、项目基本情况:项目位于上街区科学大道与兴业街交叉口东南角，占地面积8.43亩，分三期建设，一期日处理废矿物质油100吨，二期和三期工程分别日处理废矿物油50吨。

二、《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、污水、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求:

1、废气。生产过程中产生的不凝气通过管道输送至储热装置；项目采用浸没式鹤管装卸车，装卸废气引入油气收集装置（冷凝（油滴捕捉）+活性炭吸附（真空脱附）），尾气输送至储热装置；储罐大小呼吸废气经收集引入装卸废气油气收集装置处理；危废暂存间挥发性废气经收集后输送至储热装置。引入储热装置的不凝气、装卸废气、储罐大小呼吸废气、危废暂存间挥发性废气经热交换，形成高温气流后在系统内做供热循环；循环气排放气体进入高温催化氧化（自供热RCO）装置处理，经冷却，通入UV光催化裂解+生物滴滤塔装置处理后，通过15m高的排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB12697-1996）表2相关标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办﹝2017﹞162号）规定要求。污水处理站产生的VOCs类污染物直接通入UV光催化裂解+生物滴滤塔装置处理后，通过15m高排气筒排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB12697-1996）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办﹝2017﹞162号）中非甲烷总烃排放浓度要求。上料粉尘经集气罩收集后，引入布袋除尘器处理后有组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）要求。

项目无组织废气主要为挥发性有机物，企业应加强日常监管，废气排放应达到《大气污染物综合排放标准》（GB12697-1996）表2相关标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办﹝2017﹞162号）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。

2、废水。生产废水经新建污水处理设施（“隔油+电辅助絮凝+MBR”工艺）处理后，达到再生水工业回用标准后重新进入工艺段进行回用。生活污水经原厂污水处理设施处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及污水处理厂进水水质要求后，排入市政管网。

3、噪声。采取选用低噪声设备、合理布局、厂房密闭等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中3类标准。

4、固体废物。生活垃圾在厂区统一收集后，经环卫部门统一清运处置；污水处理站污泥去沥青改性剂工段进一步处理，不外排；危险废物暂存厂区危废暂存间，委托有资质的单位处置。

5、地下水。地下水保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，加强日常监管，对厂区实行分区防渗，按时定期监测。

五、认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

六、工程建成后建设单位及时进行竣工环境保护验收，并按照规定办理排污许可证。

七、项目环境保护日常监督检查由郑州市生态环境局上街分局负责，郑州市生态环境综合行政执法支队负责督察巡查。

八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。

2021年2月23日

主办：局环评处

郑州市生态环境局                        2021年2月23日印发