郑环审〔2023〕35号

郑州市生态环境局

关于《郑州远大塑业有限公司年产8000吨制袋项目环境影响报告书（报批版）》的

批复

郑州远大塑业有限公司：

你公司（统一信用代码：91410102050885986K）上报的由河南省化工研究所有限责任公司编制完成的《郑州远大塑业有限公司年产8000吨制袋项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定以及专家评审意见、河南金秋环保技术咨询有限公司出具的技术评估报告，经研究，批复如下：

一、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行项目建设。

二、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设及运营过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施及生态环境影响减缓措施。

（三）项目污染控制应满足以下要求：

1.废水。清洗废水全部回用于相应色的水性油墨调配工序。冷却水循环利用，定期外排，用于厂区绿化。生活污水经化粪池处理后经市政管网排入双桥污水处理厂。

2.废气。项目应采取合理措施，强化各类废气收集处置措施，减少废气的无组织排放。拉丝熔融、共挤出复合、水性油墨印刷烘干及危废暂存间低浓度有机废气收集后经管道引至一套低浓度有机废气治理设施（活性炭吸附浓缩脱附+CO装置）进行处理；调墨、清洗、溶剂型油墨印刷烘干等高浓度有机废气收集后经管道引至一套高浓度有机废气治理设施（三床式“RTO”处理设施），以上废气处理后与RTO装置尾气一同经15m高排气筒排放，外排废气应满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、绩效分级A级。塑料颗粒投料混料粉尘采用集气罩收集，经“袋式除尘器”处理后由15m高排气筒排放，外排废气应满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、绩效分级A级。食堂油烟经“油烟经油烟净化装置”处理后由15m高排气筒排放，外排废气应满足《饮食业油烟排放标准》（DB41/1604-2018）限值的要求。

3.噪声。运营期噪声采取选用低噪声设备、安装消声器、基础减震、隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）2类标准。

4.固体废物：废边角料、不合格产品由废塑料收购企业定期回再利用；废滤袋、CO装置废催化剂暂存于厂区一般固废暂存间，由厂家定期回收。废机油、废抹布及废刮刀、废油墨及溶剂包装桶内袋、废活性炭收集后暂存于厂区危废暂存间内，定期交有资质单位处置。生活垃圾交送至指定的垃圾收集场所。各类固体废物贮存、处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

（四）落实土壤及地下水污染防治措施，采取源头控制、分区防渗、跟踪监测等措施，加强厂区周围土壤及地下水水质监控，制定应急响应预案，严防土壤和地下水污染。

（五）认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，防止发生污染事故。

（六）如果今后国家或我省、市颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

四、你公司应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定实施竣工环境保护验收。

五、项目日常环境管理工作由郑州市生态环境局中原分局负责，市生态环境综合行政执法支队负责综合行政执法工作。

六、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。

2023年7月13日

| 主办：局环评处 |  |
| --- | --- |
| 郑州市生态环境局办公室 | 2023年7月13日印发 |