郑环审〔2023〕37号

郑州市生态环境局

关于《郑州昊源环保科技有限公司年加工3万吨含油硅藻土、油泥项目环境影响报告书（报批版）》的批复

郑州昊源环保科技有限公司：

你公司（统一信用代码：91410182MA9LW4WG2A）上报的由河南梁好环境科技有限公司编制完成的《郑州昊源环保科技有限公司年加工3万吨含油硅藻土、油泥项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定以及专家评审意见、荥阳分局出具的预审意见、河南金秋环保技术咨询有限公司出具的技术评估报告，经研究，批复如下：

一、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行项目建设。

二、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设及运营过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施及生态环境影响减缓措施。

（三）项目污染控制应满足以下要求：

1.废水。废油泥处置系统含油废水、脱硫除尘喷淋排水、地面冲洗废水、化验室化验废水、车辆清洗废水经厂区自建污水处理站（处理能力8m3/d，调节池+隔油池+气浮池+A/O+絮凝沉淀池）处理后与经化粪池处理的生活污水、冷却系统排水一并排入市政污水管网，进入中原环保郑州上街水务有限公司进一步处理后达标排放。外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、中原环保郑州上街水务有限公司进水水质要求。

2.废气。项目应采取合理措施，强化各类废气收集处置措施，减少废气的无组织排放。原料库、危废暂存间废气负压收集后引至1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后经15m排气筒（DA001）排放，外排废气满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）的要求。生产工序工艺废气引至油泥热解炉燃烧系统（配置低氮燃烧器）燃烧处理，燃烧尾气经1套二级碱液喷淋装置处理后经35m高的排气筒排放，外排废气满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）限值要求。废水处理站废气负压收集，经生物过滤洗涤塔处理后经15m排气筒排放，外排废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准限值要求。

3.噪声。运营期噪声采取低噪声设备、基础减震、隔声、安装消声器等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）3类标准。

4.固体废物：废包装袋、破损废钢桶、废活性炭、实验废物等在危废间暂存后定期委托有资质单位处置；废水处理站浮油及污泥、成品油储存沉渣作为原料回用于废油泥处置生产线；热解炉碳化渣、去油硅藻土经鉴定后妥善处置。各类固体废物贮存、处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

（四）落实土壤及地下水污染防治措施，采取源头控制、分区防渗、跟踪监测等措施，加强厂区周围土壤及地下水水质监控，制定应急响应预案，严防土壤和地下水污染。

（五）认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，防止发生污染事故。

（六）如果今后国家或我省、市颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

四、你公司应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定实施竣工环境保护验收。

五、项目日常环境管理工作由郑州市生态环境局荥阳分局负责，市生态环境综合行政执法支队负责综合行政执法工作。

六、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。

2023年7月28日

| 主办：局环评处 |  |
| --- | --- |
| 郑州市生态环境局办公室 | 2023年7月28日印发 |