郑环审〔2023〕44号

郑州市生态环境局

关于《河南空天新材料研究院有限公司年产2万吨高性能轻合金加工材中试线项目环境影响报告书（报批版）》的批复

河南空天新材料研究院有限公司：

你公司（统一信用代码：91410182MA9K65H9XJ）上报的由中南金尚环境工程有限公司编制完成的《河南空天新材料研究院有限公司年产2万吨高性能轻合金加工材中试线项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定以及专家评审意见、河南金秋环保技术咨询有限公司出具的技术评估报告、郑州市生态环境局荥阳分局出具的预审意见，经研究，批复如下：

一、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行项目建设。

二、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设及运营过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施及生态环境影响减缓措施。

（三）项目污染控制应满足以下要求：

1.废水。表面处理废水、酸雾喷淋塔排水经自建综合废水处理站（处理能力10m3/d）处理后与纯水制备废水、循环冷却水排水、经“隔油池+化粪池”处理后的生活污水一起排入郑州市新材料产业园区污水处理厂。外排废水总铝满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准限值，氯化物满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级要求，其他污染因子满足郑州市新材料产业园区污水处理厂进水水质要求和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求。

2.废气。熔化废气及1#危废间废气后经“覆膜袋式除尘器+酸雾喷淋塔”处理后经由21m高排气筒排放，外排废气满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1二级标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准；热轧工序及2#危废暂存间有机废气经“油雾净化+二级活性炭吸附装置”处理后经由18m高排气筒排放，外排废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求；酸洗及阳极氧化工序硫酸雾经“酸雾喷淋塔”处理后经由18m高排气筒排放，外排废气满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5的排放限值；等离子喷涂废气经“袋式除尘器”处理后经由18m高排气筒排放，外排废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。食堂油烟经油烟净化装置处理后外排废气满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中型标准。

3.噪声。运营期噪声采取选用低噪声设备、安装消声器、基础减震、隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4.固体废物。型材加工过程中产生的边角料及不合格品、表面喷涂袋式除尘器收集的粉尘、废过滤材料、废包装材料暂存于一般固废暂存间，定期外售；污水处理站污泥压滤后暂存于一般固废暂存间，定期交由环卫部门统一收集后进行卫生填埋。废熔渣、熔化工序袋式除尘器收集的粉尘、废润滑油、废液压油、废机油、废切削液、废乳化液、槽液、槽渣、废过滤棉芯、废活性炭、油雾净化产生的废过滤材料、覆膜式袋式除尘器更换布袋、废过滤材料收集后暂存于危废间内，定期交有资质单位处置。生活垃圾交由环卫部门处理。各类固体废物贮存、处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

（四）落实土壤及地下水污染防治措施，采取源头控制、分区防渗、污染监控、应急响应、跟踪监测等措施，加强厂区周围土壤及地下水水质监控，制定应急响应预案，严防土壤和地下水污染。

（五）认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，防止发生污染事故。

（六）如果今后国家或我省、市颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

四、你公司应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定办理排污许可和实施竣工环境保护验收。

五、项目日常环境管理及综合行政执法工作由郑州市生态环境局荥阳分局负责。

六、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。

2023年9月19日

| 主办：局环评处 |  |
| --- | --- |
| 郑州市生态环境局办公室 | 2023年9月19日印发 |