郑环审〔2023〕59号

郑州市生态环境局

关于《郑州市二七区城市管理局2019年大型垃圾转运站和垃圾分拣中心建设项目环境影响报告书（报批版）》的批复

郑州市二七区城市管理局：

你单位（统一信用代码：11410103MB1B49914K）上报的由中南金尚环境工程有限公司编制完成的《郑州市二七区城市管理局2019年大型垃圾转运站和垃圾分拣中心建设项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定以及专家评审意见、河南金秋环保技术咨询有限单位出具的技术评估报告和郑州市生态环境局二七市分局出具的预审意见，经研究，批复如下：

一、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你单位按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行项目建设。

二、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

三、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设及运营过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施及生态环境影响减缓措施。

（三）项目污染控制应满足以下要求：

1.废气。项目应采取合理措施，强化各类废气收集处置措施，减少废气的无组织排放。大型垃圾转运站车间恶臭气体密闭负压收集，经3套前端管道式过滤器+末端碱洗塔除臭设施处理后经1根20m高排气筒排放；湿垃圾处理车间恶臭气体密闭负压收集，经1套“生物氧化滤池+碱洗塔+水洗塔”处理后经1根20m高排气筒排放；果蔬垃圾车间恶臭气体密闭负压收集，经1套“碱洗喷淋塔+酸液喷淋塔+生物氧化滤池”处理后经1根15m高的排气筒排放；厌氧发酵系统与污水处理站恶臭废气经1套“水洗+生物氧化滤池”处理后经1根15m高排气筒排放，恶臭气体排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值。大件垃圾破碎工序粉尘经脉冲滤筒除尘器处理后经1根15m的排气筒排放，外排废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《郑州市2019年工业企业深度治理专项工作方案》要求。沼气锅炉配置低氮燃烧器，经1根15m高排气筒排放；沼气发电机组配套SCR脱硝装置，经1根15m高排气筒排放；外排废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1标准限值。沼气火炬燃烧系统设置15m高火炬，外排废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。食堂油烟经油烟净化器处理后外排废气满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型标准。

2.废水。转运站、厨余垃圾及果蔬垃圾渗沥液及浆液以及设备冲洗废水、车间地面冲洗废水经厌氧发酵系统处理后与其他生产废水排污厂区污水处理站（处理能力200m3/d）处理后排入郑州市南三环污水处理厂废水进一步处理，软水制备产生的浓水及循环冷却系统排污水属于清洁下水，直接经厂区总排口排放。外排废水应满足《污水综合排放标准》GB8978-1996）表4三级标准及郑州市南三环污水处理厂设计进水水质要求。

3.噪声。运营期噪声采取选用低噪声设备、设置减震基座等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）2类标准。

4.固体废物。压滤残渣、厌氧发酵沼渣、污水处理站污泥、废旧纺织物一并外运南部垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理；除砂池、沉砂缓冲罐定期清理的砂砾外运至资源再生企业进行建材利用；废脱硫剂由厂家更换并回收。生活垃圾中的有害废弃物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。员工生活垃圾收集后，纳入本分拣中心处置。各类固体废物贮存、处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（四）落实土壤及地下水污染防治措施，采取源头控制、分区防渗、污染监控、应急响应、跟踪监测等措施，加强厂区周围土壤及地下水水质监控，制定应急响应预案，严防土壤和地下水污染。

（五）认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，防止发生污染事故。

（六）如果今后国家或我省、市颁布污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

四、你单位应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定实施竣工环境保护验收。

五、项目日常环境管理工作由郑州市生态环境局二七分局负责，市生态环境综合行政执法支队负责综合行政执法工作。

六、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。

2023年12月6日

| 主办：局环评处 |  |
| --- | --- |
| 郑州市生态环境局办公室 | 2023年12月6日印发 |