郑环审〔2023〕60号

郑州市生态环境局

关于《登封市新能源材料资源化循环利用项目环境影响报告书（报批版）》的批复

登封海创循环科技有限责任公司：

你公司（统一信用代码：91410185MA9NNF537B）上报的由机械工业第四设计研究院有限公司编制完成的《登封市新能源材料资源化循环利用项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定以及专家评审意见、河南金秋环保技术咨询有限单位出具的技术评估报告和郑州市生态环境局登封分局出具的预审意见，经研究，批复如下：

一、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行项目建设。

二、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设及运营过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施及生态环境影响减缓措施。

（三）项目污染控制应满足以下要求：

1.废气。项目应采取合理措施，强化各类废气收集处置措施，减少废气的无组织排放。破损电芯存放库逸散废气微负压收集，经1套两级活性炭吸附装置处理后经1根25m高排气筒排放，外排废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业有机废气排放要求。

水泥窑运行期间破碎系统废气及高温热解废气经重力沉降室预处理后，引入宏昌水泥熟料生产线烧成系统及窑尾废气处理系统（SCR+布袋除尘+石灰石-石膏脱硫法）处理后经1根90m高排气筒高度排放，外排废气满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）排放限值，镍及其化合物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，钴及其化合物满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及其修改单。水泥窑停窑期间破碎系统废气及高温热解废气经重力沉降室预处理后，进入本项目高温热解烟气处理系统（高温燃烧+旋风除尘器+急冷+布袋除尘器+三级水洗+碱洗）处理后经1根25m高排气筒排放，外排废气满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）排放限值，镍及其化合物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，钴及其化合物满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及其修改单，非甲烷总烃满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）标准要求。分选系统采取密闭措施，各产尘设备出气口废气负压收集后经覆膜袋式除尘器处理后经1根25m高排气筒排放，外排废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单中限值要求。

2.废水。循环水系统排污水全部用于道路洒水抑尘和绿化用水；生活污水经化粪池处理后进入宏昌水泥污水处理站进一步处理后，出水水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后全部用于厂区绿化、灌溉和道路喷洒。

3.噪声。运营期噪声采取选用低噪声设备、设置减震基座等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）2类标准。

4.固体废物。尾气处理过程中收集的除尘灰作为产品外售；脱氟反应器压滤渣外售综合利用；废活性炭、废机油、废机油桶、废滤袋收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处置资质的单位进行处置。生活垃圾由环卫部门收集处理。各类固体废物贮存、处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（四）落实土壤及地下水污染防治措施，采取源头控制、分区防渗、污染监控、应急响应、跟踪监测等措施，加强厂区周围土壤及地下水水质监控，制定应急响应预案，严防土壤和地下水污染。

（五）认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，防止发生污染事故。

（六）如果今后国家或我省、市颁布污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

四、你单位应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定实施竣工环境保护验收。

五、项目日常环境管理工作由郑州市生态环境局登封分局负责。

六、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。

2023年12月13日

| 主办：局环评处 |  |
| --- | --- |
| 郑州市生态环境局办公室 | 2023年12月13日印发 |