郑环审〔2023〕61号

郑州市生态环境局

关于《上药科园信海河南医药有限公司销售、贮存放射性药品项目环境影响报告表

（报批版）》的批复

上药科园信海河南医药有限公司：

你公司（统一信用代码：9141010571264906XD）上报的由河南蔚蓝环保科技有限公司编制完成的《上药科园信海河南医药有限公司销售、贮存放射性药品项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定以及专家评审意见、评估单位出具的技术评估报告，经研究，批复如下：

一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的建设内容和生态环境保护措施进行项目建设。

二、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，建成后按规定程序实施竣工环境保护验收。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施及生态环境影响减缓措施。

（三）项目污染控制应满足以下要求：

1.辐射环境。严格按照设计方案开展建设，确保各辐射工作场所满足防护要求；非密封放射性工作场所要按规范划定监督区与控制区，在相关区域设置明显的警示标志，严禁无关人员进入。放射性药品库四周墙外、库门外及顶棚外辐射剂量率应不大于2.5μSv/h。辐射工作人员和周围公众人员年受照有效剂量应满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）剂量限值和本项目管理目标限值的要求。

2.废气。放射性药品贮存区东墙设置单独的通风系统，安装机械排风扇，通风管道设置止回阀，安装活性炭过滤装置过滤后排放。

3.废水。去污清洗放射性废水收集于50L大容量塑料桶，按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求排放。生活污水依托现有化粪池收集后经市政污水管网排入郑州新区污水处理厂。

4.固废。废活性炭在衰变箱内暂存衰变，经检测符合解控要求后，交有资质的单位回收；突发环境事件时产生的擦拭抹布、纸巾、辐射工作人员使用的口罩、手套暂存在衰变箱内，待自然衰变满核素的10个半衰期，经检测符合解控要求后，按一般固体废物处置。生活垃圾交由市政环卫部门清运。

（四）认真落实《报告表》提出的环境风险防范措施和要求，防止发生辐射安全事故。

四、如果今后国家或我省、市颁布污染物排放限值的新标准，你公司应按新标准执行。

五、项目日常环境监管工作由郑州市生态环境局经开分局负责，市生态环境综合行政执法支队负责综合行政执法工作。

六、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核；如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。

2023年12月15日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室           2023年12月15日印发