郑环审〔2023〕62号

郑州市生态环境局

关于《郑州永太丰新材料有限公司年产6万吨新型高档不定型耐火材料生产线技术改造项目环境影响报告书（报批版）》的批复

郑州永太丰新材料有限公司：

你公司（统一信用代码：91410185685650101E）上报的由河南聚力联创环保科技有限公司编制完成的《郑州永太丰新材料有限公司年产6万吨新型高档不定型耐火材料生产线技术改造项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定以及专家评审意见、河南金秋环保技术咨询有限单位出具的技术评估报告和郑州市生态环境局登封分局出具的预审意见，经研究，批复如下：

一、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行项目建设。

二、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设及运营过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施及生态环境影响减缓措施。

（三）项目污染控制应满足以下要求：

1.废气。项目应采取合理措施，强化各类废气收集处置措施，减少废气的无组织排放。铝灰投料、球磨、筛分、石灰石投料、配料、球磨，成品破碎、筛分、包装废气等废气经覆膜滤料袋式除尘器处理后经1根25m高排气筒排放，外排废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《郑州市2019年工业企业深度治理专项工作方案》(郑环攻坚〔2019〕3号)文件要求；回转炉煅烧、熔化废气经1套“旋风除尘+空气散热器降温+高温除尘金属滤袋除尘器+SCR脱硝+碱液喷淋”处理后经1根25m高排气筒排放，外排废气满足《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB41/2166-2021）表1标准，氯化氢能够满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）表2标准；原料铝灰渣在封闭的铝灰渣原料库储存，设置报警装置，吸收氨气经1套水喷淋吸收塔处理后经1根25m高排气筒排放，外排废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准要求。

2.废水。冷却水经循环冷却水池收集后循环利用，定期补充；水喷淋塔吸收氨气定期更换的稀氨水用于厂区脱硝还原剂配置；食堂废水经隔油池处理后与职工生活污水进入化粪池+一体化污水处理设施（处理工艺：A/O生化+沉淀+过滤）处理后用于厂区绿化和洒水降尘。初期雨水经沉淀处理后用做厂区洒扫用水。

3.噪声。运营期噪声采取选用低噪声设备、设置减震基座等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）2类标准。

4.固体废物。成品破碎包装工段除尘器收集灰作为成品外售；污水处理设施污泥定期清掏后综合利用；铝灰废包装袋、废机油、废机油桶、废脱硝催化剂、废除尘器布袋、碱喷淋废液暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。铝灰处理工段除尘灰作为回转窑煅烧原料回用于生产。员工生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。各类固体废物贮存、处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（四）落实土壤及地下水污染防治措施，采取源头控制、分区防渗、污染监控、应急响应、跟踪监测等措施，加强厂区周围土壤及地下水水质监控，制定应急响应预案，严防土壤和地下水污染。

（五）认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，防止发生污染事故。

（六）如果今后国家或我省、市颁布污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

四、你单位应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定实施竣工环境保护验收。

五、项目日常环境管理工作由郑州市生态环境局登封分局负责。

六、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。

2023年12月19日

| 主办：局环评处 |  |
| --- | --- |
| 郑州市生态环境局办公室 | 2023年12月19日印发 |