郑环审〔2023〕64号

郑州市生态环境局

关于《永城煤电控股集团登封煤业有限公司丰阳煤矿深部水平延伸项目（报批版）》的批复

永城煤电控股集团登封煤业有限公司丰阳煤矿：

你公司（统一信用代码：91410185MA3XE50N0K）上报的由河南雅文环保技术有限公司编制完成的《永城煤电控股集团登封煤业有限公司丰阳煤矿深部水平延伸项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定以及专家评审意见、河南金秋环保技术咨询有限单位出具的技术评估报告和郑州市生态环境局登封分局出具的预审意见，经研究，批复如下：

一、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行项目建设。

二、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设及运营过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施及生态环境影响减缓措施。

（三）项目污染控制应满足以下要求：

1.废气。项目应采取合理措施，强化各类废气收集处置措施，减少废气的无组织排放。水泥罐设置仓顶袋式除尘器，螺旋输送机落料口收集粉尘经覆膜袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放，外排废气满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953—2020）表1大气污染物排放限值（10mg/m3）要求。瓦斯抽放后用于发电。封闭式储煤库设置喷雾洒水装置降尘，车间内皮带机及皮带转接点密闭，煤炭及矸石装卸场地设置固定式喷雾降尘装置，颗粒物排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中颗粒物无组织排放标准限值要求。

2.废水。

矿井涌水经矿井水处理站（2座，500m3/h）处理后，部分回用于井下生产、地面生产、职工生活用水，附近村民用水及外部企业生产用水，其余外排至工业广场南侧郝沟河，最终汇入颍河，作为生态补水，外排废水应满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB2046-2006）及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，同时矿井水含盐量满足《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评〔2020〕63号）限值要求。生活污水经一体化处理设施（22m3/h）处理后水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）标准要求，用于道路洒水降尘和绿化综合利用。

3.噪声。运营期噪声采取选用低噪声设备、安装消声器等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）2类标准。

4.固体废物。矸石外售综合利用，煤泥经压滤机压滤后作为低热值煤地销；破损皮带定期更换后由回收公司进行回收处置；废滤布定期更换后与生活垃圾一起由当地环卫部门清运。废矿物油、废油桶、废铅酸蓄电池、废油漆桶暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。各类固体废物贮存、处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（四）落实土壤及地下水污染防治措施，采取源头控制、分区防渗、污染监控、应急响应、跟踪监测等措施，加强厂区周围土壤及地下水水质监控，制定应急响应预案，严防土壤和地下水污染。

（五）认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，防止发生污染事故。

（六）如果今后国家或我省、市颁布污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

四、你单位应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定实施竣工环境保护验收。

五、项目日常环境管理工作由郑州市生态环境局登封分局负责。

六、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。

2023年12月25日

| 主办：局环评处 |  |
| --- | --- |
| 郑州市生态环境局办公室 | 2023年12月25日印发 |