郑环审〔2023〕67号

郑州市生态环境局

关于《新密市方圆纸业有限公司特种纸生产线改建项目环境影响报告书（报批版）》的批复

新密市方圆纸业有限公司：

你公司（统一信用代码：91410183794295997T）上报的由河南聚力联创环保科技有限公司编制完成的《新密市方圆纸业有限公司特种纸生产线改建项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定以及专家评审意见、河南金秋环保技术咨询有限公司出具的技术评估报告和郑州市生态环境局新密分局出具的预审意见，经研究，批复如下：

一、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行项目建设。

二、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设及运营过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施及生态环境影响减缓措施。

（三）项目污染控制应满足以下要求：

1.废气。项目应采取合理措施，强化各类废气收集处置措施，减少废气的无组织排放。污泥浓缩池恶臭气体负压收集后经1套生物滤塔处理后经由1根15m高排气筒排放，压滤车间恶臭气体经车间内活性炭箱吸附处理后经车间通风系统排放，外排废气应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。

2.废水。抄造白水经多圆盘过滤机处理后全部回用于生产，不外排；纸浆浓缩废水部分回用于碎浆工序，剩余部分和生活污水经厂区污水处理站（1座，28000t/d）处理后中水回用于碎浆、除渣、压力筛工序，剩余部分排入新密市造纸群工业污水处理厂进一步处理，出水水质满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2排放标准和新密市造纸群工业污水处理厂协议进水要求。

3.噪声。运营期噪声采取选用低噪声设备、设置减震基座等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4.固体废物。废塑料收集后外售，废浆渣收集后外售给其它造纸企业综合利用，废网布更换后由厂家回收，废活性炭更换后外售活性炭再生厂家；污水处理污泥收集后交由登封市嵩基水泥有限公司水泥回转窑协同处置；废矿物油、废油桶收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处置资质的单位进行处置。生活垃圾由环卫部门收集处理。各类固体废物贮存、处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（四）落实土壤及地下水污染防治措施，采取源头控制、分区防渗、污染监控、应急响应、跟踪监测等措施，加强厂区周围土壤及地下水水质监控，制定应急响应预案，严防土壤和地下水污染。

（五）认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，防止发生污染事故。

（六）如果今后国家或我省、市颁布污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

四、你单位应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定实施竣工环境保护验收。

五、项目日常环境管理工作由郑州市生态环境局新密分局负责。

六、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。

2023年12月28日

| 主办：局环评处 |  |
| --- | --- |
| 郑州市生态环境局办公室 | 2023年12月28日印发 |